## Slide 1: TK1100
0xA forelesning:
Linklaget

## Slide 2: Linklaget (“Datalinjelaget”)
Mål:
forstå prinsippene bak linklagstjenester:
  feildeteksjon og feilretting
  deling av en kringkastingskanal: multippel aksess
  linklagsadressering
  pålitelig dataoverføring: gjort! – se TCP
  flytkontroll: gjort! – se TCP
ulike linklagsteknologier
  Konsentrerer oss om Ethernet fordi dette er det vi treffer på i hverdagen

## Slide 3: Linklaget: Introduksjon
Litt terminologi:
maskiner, rutere og svitsjer er noder
kommunikasjonskanaler som forbinder nabonoder langs kommunikasjonsveien er linker
  trådbundne (kablede) linker
  trådløse (radio) linker
  LAN
En PDU kalles en ramme (frame), innkapsler datagrammer
“link”
linklaget har ansvar for å overføre
datagrammer fra en node til en
nabonode over en link

## Slide 4: Linklaget: sammenheng
Datagram overføres av ulike linkprotokoller over ulike linker:
  f eks
    Ethernet på første link
    Frame Relay på neste link
    FDDI (fiber) på neste link
    …
    802.11 på siste link
Hver linklagsprotokoll tilbyr ulike tjenester
  f eks: én protokoll kan være pålitelig, en annen upålitelig
transportanalogi
tur fra Halden til Trondheim
  tog: Halden til Gardermoen
  fly: Gardermoen til Værnes
  buss: Værnes til Trondheim
reisende = datagram
transportetappe = kommunikasjonslink
transporttype = linklagsprotokoll
reisebyrå = routingalgoritme

## Slide 5: Linklagstjenester (1)
Omramming (framing) og link-aksess:
  innkapsling av datagram i rammer, legger til header og trailer
  kanaltilgang hvis delt medium (MAC = medium access control)
  MAC-adresser benyttes i rammeheader for å identifisere avsender og mottager
    forskjellig fra IP-adresser!
Pålitelig leveranse mellom nabonoder
  vi har alt sett på hvordan dette kan gjøres (Forelesning 08)!
  lite nødvendig på link med lav bitfeilrate (fiber og noen typer kobberkabel)
  trådløse linker: høy bitfeilrate

## Slide 6: Linklagstjenester (2)
Flytkontroll:
  sender må ikke sende fortere enn mottager kan ta imot
Feildeteksjon:
  feil forårsakes av dempning og elektrisk støy
  mottager oppdager bitfeil:
    gir enten beskjed til sender om å retransmittere
    eller den bare kaster rammen
Feilretting:
  mottager identifiserer og retter bitfeil uten at sender må retransmittere
  (Finnes I 802.11n)
Halv-duplex og full-duplex
  med halv-duplex kan noder i begge ender av linken sende, men ikke begge samtidig
  med full-duplex kan begge sende og motta samtidig

## Slide 7: Nettverkskort kommuniserer
mottager-
node
nettverkskort
(adapter)
nettverkskort
(adapter)
linklaget implementert i nettverkskort (NIC)
  Ethernet-kort, 802.11-kort e.l.
senderside:
  innkapsling av datagram i en ramme
  adderer bit for deteksjon av bitfeil, (sekvensnummer, flytkontroll etc.)
mottagerside
  ser etter bitfeil, re-transmisjon, flytkontroll etc.
  ekstraherer datagram, leverer dette til mottagernode
NIC er delvis autonomt
Moderne nettverkskort støtter ofte også transport- og nettverkslagsfunksjonalitet
ramme
sender-
node
datagram
ramme
linklagsprotokoll

## Slide 8: Feilhåndtering
X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X + 1

## Slide 9: Feildeteksjon
D = Data beskyttet av feilsjekk, kan omfatte header-felter
EDC = Error Detection and Correction bits (redundante bit)
Feildeteksjon er ikke 100% pålitelig
  protokollen kan overse feil (selv om det er sjelden)
  flere feildeteksjonsbit gir bedre deteksjon og mulighet for retting

## Slide 10: Paritetssjekk
Ett-bits paritet:
Kan oppdage dersom ett bit er feil
Todimensjonale paritetsbit:
Kan oppdage og rette dersom ett bit er feil
Like paritet:
Det totale antall enere (inkl paritetsbit) skal være et partall
Odde paritet:
Det totale antall enere (inkl paritetsbit) skal være et oddetall

## Slide 11: Internett-sjekksum (repetisjon)
Sender:
behandler innholdet i segment/datagram som sekvens av 16-bits tall
sjekksum: addisjon (eners komplement) av innholdet i segmentet
sender legger sjekksum inn i UDP/TCP og IPv4 sjekksum-felt
Mottager:
beregner sjekksum av mottatt segment
ser om beregnet sjekksum er korrekt:
  NEI  feil oppdaget
  JA  ingen feil oppdaget. Men det kan allikevel finnes feil…
Mål: oppdage bitfeil i mottatt segment

## Slide 12: Cyclic redundancy check (CRC)
ser databitene, D, som et binært tall
velger et bitmønster, r + 1 bit langt  generator, G
mål: velge r CRC-bit, R, slik at
  DR er delelig med G (modulo 2)
  mottager kjenner G og dividerer DR med G. Dersom divisjonen gir en rest, er det bitfeil
  oppdager alle skur-feil mindre enn r+1 bit
mye benyttet i praksis (ATM, HDCL, Ethernet, zip, …)

## Slide 13: CRC eksempel
Ønsker:
  D . 2r XOR R = nG
ekvivalent:
  D . 2r = nG XOR R
ekvivalent:
hvis vi deler D . 2r med G er det resten, R, vi søker
R = rest[ ]
D . 2r
G

## Slide 14: CRC-32
Bruker noen forskjellige nøkler
  x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1
Enkel å beregne i hardware
  XOR-porter og skift-registre
Oppdager alle burst-feil som er på 32 bit eller færre
Oppdager 1-2-32 = 99,9999999767% av alle feil som består av flere enn 32 bit
Brukes også av ZIP, MPEG, PNG, m.fl.

## Slide 15: Medium Access Control

## Slide 16: Linker og protokoller for multippel aksess
To hovedtyper “linker”:
punkt-til-punkt
  PPP for oppringt aksess
  punkt-til-punkt-link mellom to routere
kringkasting (delt medium)
  tradisjonelt ethernet
  802.11 trådløst lokalnett

## Slide 17: Multippel aksess-protokoller (MA)
én delt kanal som alle kan lytte på (kringkasting)
to eller flere samtidige transmisjoner fra noder resulterer i interferens
  bare én må sende om gangen
multippel-aksessprotokoll
distribuert algoritme som bestemmer hvordan noder deler en kanal, dvs at den bestemmer når en node kan sende
kommunikasjon om kanaldeling må selv bruke kanalen

## Slide 18: MAC-protokoller: taksonomi
Tre ulike tilnærminger til kanaldeling:
Kanalpartisjonering
  deler kanalen i mindre biter
    Tidsluker
    Frekvenser
    koder
  tildeler del av kanalen eksklusivt til en node
Random access
  kanal deles ikke opp, kollisjoner kan forekomme
  har metoder for å håndtere kollisjoner
  Ethernet (IEEE 802.3)
“Etter tur”
  unngår kollisjoner ved at kun en om gangen får sende
  “Token Ring” (IEEE 802.5)
  WiFi (IEEE 802.11 med Access Point)

## Slide 19: Random access protokoller
Når en node har pakker å sende
  Sender med full kanalrate, R
  ingen a priori koordinering mellom nodene
to eller flere sender samtidig  “kollisjon”,
random access MAC protokoll spesifiserer:
  hvordan detekteres kollisjoner
  hvordan håndtere kollisjoner (f eks ved hjelp av forsinkede retransmisjoner)
Eksempler på random access MAC protokoller:
  slotted ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slide 20: CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
CSMA: lytter før sending:
Hvis kanalen er ledig: send rammen
Hvis kanalen er opptatt: utsett transmisjonen
Menneskelig analogi: før man begynner å snakke, hører man etter om andre snakker – ikke avbryt!

## Slide 21: CSMA kollisjoner
kollisjoner kan forekomme:
avstanden kan gjøre at en node ikke hører at en annen har startet sending
kollisjon:
hele sendetiden bortkastet
romlig fordeling av noder
merk:
avstander og gangtid har betydning for sannsynligheten for kollisjoner

## Slide 22: CSMA/CD (Collision Detection)
CSMA/CD: lytter på mediet før sending, venter hvis mediet er opptatt (som i CSMA)
  fortsetter å lytte mens man sender: kollisjoner detektert i løpet av kort tid
  ved kollisjon avbrytes sendingen umiddelbart  reduserer sløsing med tid
collision detection:
  enkelt i kablede lokalnett: måler signalstyrken, sammenligner sendt og mottatt signal
  vanskelig i trådløse lokalnett: mottager er vanligvis slått av mens man sender
menneskelig analogi: den høflige samtalepartner

## Slide 23: CSMA/CD kollisjonsdeteksjon

## Slide 24: “Etter tur” MAC-protokoller
Polling:
master-node “inviterer” slavenoder til å sende – en om gangen
ulemper:
  overhead pga pollingen
  latens (forsinkelse) – må vente på tur
  single point of failure (master)
Token passing:
en spesiell ramme – token (stafettpinne), sendes fra node til node
token message
ulemper:
  token overhead
  latens (forsinkelse)
  single point of failure (token)
Alternativer til tilfeldig tilgang, finnes og brukes noen steder, f.eks. IEEE 802.5

## Slide 25: Ex: Konsekvenser av CSMA
Delt medium medfører deling av tilgjengelig kapasitet
F.ex: De trådløse Access Pointene på skolen har en max kapasitet på 300Mbps
  medfører max ca 150 Mps for nedlasting
  Max antall brukere er 30 => Max 5 Mps pr bruker, men lavere pga pakketap og fordi administrativt overhead for AP øker ved flere brukere.

## Slide 26: Local Area Network

## Slide 27: LAN-teknologier
Linklaget til nå:
  tjenester, feildeteksjon/-korreksjon, multippel aksess
Neste: LAN-teknologier
  adressering
  Ethernet
  hub, switch
  PPP

## Slide 28: LAN-adresser (= MAC-adresser)
32-bit IP-adresse:
nettlags-adresse
benyttes for å få datagrammet fra ditt IP-nett fram til mottagerens IP-nett
MAC- (eller “LAN-” eller “fysisk-” eller “ethernet-”) adresse:
benyttes for å få levert en ramme fra et interface til et annet interface på samme nettet
48 bit MAC-adresse (for de fleste lokalnett) brent i nettverkskortets ROM

## Slide 29: MAC-adresser
Hvert nettverkskort har en “unik” MAC-adresse
Broadcast-adressen er
FF-FF-FF-FF-FF-FF
= nettverkskort
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
70-65-F7-2B-08-53
LAN
(kablet el
trådløst)
Multicast-adresse har en avsluttende 1’er i første byte av MAC-adressen, og behandles vanligvis som broadcast, f.ex. A3-05-77-31-27-BA

## Slide 30: MAC-adresser
Tildeling av MAC-adresser administreres av IEEE
produsent kjøper del av MAC-adresserommet
  Første 24 bit forteller hvem som er produsent av nettverks-kortet
Analogi:
(a) MAC-adresse: personnummer
(b) IP-adresse: postadresse
MAC har “flat” adressestruktur  portabilitet
  kan uproblematisk flytte et nettverkskort fra et lokalnett til et annet, forutsatt at det ikke er satt opp filtrering av MAC-adresser i AP eller switch
IP-adresser er hierarkiske og derfor ikke portable
  Prefix-delen av IP-adressen angir hvilket nett maskinen henger på

## Slide 31: ARP: Address Resolution Protocol
Hver IP-node (maskin og ruter) på et LAN har en ARP-tabell/cache
ARP-tabell: IP/MAC adressemappinger for noen LAN-noder
<IP-adresse; MAC-adresse; TTL>
  TTL (Time To Live): tiden mappingen skal ligge i ARP-tabellen (typisk 20 min)
Hvordan finne MAC-
adressen til en node man
kjenner IP-adressen til?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
70-65-F7-2B-08-53
LAN
237.196.7.23
237.196.7.78
237.196.7.14
237.196.7.88

## Slide 32: ARP (Adress Resolution Protocol)
A ønsker å sende et datagram til B og kjenner Bs IP-adresse
  Anta at Bs MAC-adresse ikke er i As ARP-tabell
A kringkaster en ARP forespørsel som inneholder Bs IP-adresse
  alle maskiner på LAN mottar ARP-forespørselen
B mottar også ARP-pakken og svarer A med sin MAC-adresse
  ramme sendes direkte til As MAC-adresse
A cacher (lagrer) IP-til-MAC adresseparet i sin ARP-tabell inntil informasjonen blir foreldet
  “soft state”: informasjon som forsvinner dersom den ikke oppfriskes
ARP er “plug-and-play”:
  en node lager sin ARP-tabell uten hjelp fra noen

## Slide 33: arp
arp-kommandoen kan brukes til å
  vise frem ARP-cache (-a)
  tømme ARP-cache (-d)
  Legge til faste IP-MAC koplinger (-s)

## Slide 34: Ethernet

## Slide 35: Ethernet
Dominerende lokalnetteknologi:
billig
første LAN-teknologi i utstrakt bruk
Enklere og billigere enn token passing LAN
Har holdt tritt i hastighetskappløpet: 10, 100, 1000 Mb/s
Bob Metcalfes Ethernetskisse

## Slide 36: Stjernetopologi
Busstopologi var populær til midten av 90-tallet
  Ethernet er fremdeles definert med forutsetning om buss-topologi og hvordan løse kollisjoner.
Nå er det stjernetopologi som “går og gjelder”
Valgmulighet: (hub eller) switch (mer senere)
hub el.
switch

## Slide 37: Ethernets rammestruktur
Nettverkskort (NIC, adapter) legger IP-datagrammet (eller annen nettlags-PDU) i en Ethernetramme
Preamble:
7 oktetter (7 byte) med bitmønster 10101010 fulgt av én oktett med bitmønster 10101011
benyttes for å synkronisere mottagers “klokke” med senderens

## Slide 38: Ethernets rammestruktur (forts)
Adresser: 6 oktetter (48 bit)
  hvis NIC mottar ramme med egen adresse som destinasjonsadresse eller en kringkastingsramme (f eks ARP-pakke), leverer den data i rammen til nettlags-protokollen
  ellers kaster den rammen
Type: indikerer hvilken nettlagsprotokoll data tilhører (normalt IP, men også andre muligheter, f. eks. Novell IPX eller AppleTalk)
CRC: feildeteksjon (cyclic redundancy check) – hvis feil oppdages, kastes rammen

## Slide 39: Upålitelig, forbindelsesløs tjeneste
Forbindelsesløs: Ingen håndhilsing mellom sender og mottager
  Derimot så fremforhandler nettverkskortene hvilken IEEE 802-versjon og bitrate de skal benytte første gang de er I forbindelse
Upålitelig: mottager sender ikke ACK eller NAK tilbake til senderen
  strømmen av datagrammer som leveres til nettlaget kan ha gap
  dersom TCP benyttes, sørger denne for å fylle eventuelle gap
  ellers vil/må applikasjonen se gapene i datastrømmen

## Slide 40: Ethernet benytter CSMA/CD
Ingen tidsluker
nettkort lytter på nettet før den skal sende (carrier sense)
  sender ikke dersom noen andre allerede sender
senderen fortsetter å lytte mens den sender og avbryter sendingen dersom den merker at en annen også sender (collision detection)
Før senderen forsøker en retransmisjon, venter den en tilfeldig valgt tid (random access)

## Slide 41: Ethernet CSMA/CD algoritmen
1. Nettkort får datagram fra nettlag og lager en ramme
2. Sender lytter på mediet for å se om det er ledig. Hvis ingen andre er å høre, vil nettkortet starte sendingen. Hvis mediet er opptatt, venter den til det blir ledig og sender deretter
3. Hvis hele rammen er sendt uten kollisjon, er nettkortet ferdig med rammen
4. Hvis senderen oppdager at en annen sender samtidig med den selv, avbryter den sendingen og sender i stedet et jamme-signal
5. Etter avbruddet vil senderen foreta en “exponential backoff”: etter kollisjon nr m, velger senderen tilfeldig en K fra mengden {0,1,2,…,2m-1}. Så venter den K · 512 bit-tider og returnerer til trinn 2.

## Slide 42: Ethernets CSMA/CD (forts)
Jammesignal: for å forsikre seg om at alle er oppmerksom på kollisjonen; 48 bit
Bit-tid: 10 ns for 100 Mb/s Ethernet; for K = 1023 vil følgelig ventetiden være omkring 5 ms
Eksponential Backoff:
Mål: tilpasser forsøk på retransmisjon etter estimert last for øyeblikket
  stor belastning: tilfeldig ventetid ofte lenger
første kollisjon: velg K fra {0, 1}; ventetid er K · 512 bit-tider
etter andre kollisjon: velg K fra {0,1,2,3}
etter ti kollisjoner: velg K fra {0, 1, 2, 3, 4, …, 1023}
Dersom fremdeles ikke sendetid: Gi opp..

## Slide 43: Ethernet-teknologier: 10Base2
10: 10 Mb/s; Base: basisbånd; 2: maks 200 meters kabel
tynn koaksialkabel i en busstopologi
maks 30 noder pr segment
repeatere brukes for å knytte sammen flere segmenter
repeater gjentar bit den hører på ett interface på sine andre interface: opererer på fysisk lag!

## Slide 44: 10BaseT og 100BaseT
10/100 Mbps rater; sistnevnte kalles “fast ethernet”
1 GbE (1000BASE-T)
  Bruker alle trådparrene, og komplisert koding
T står for “twisted pair” (tvunnet par)
Noder forbundet med en “hub”(eller switch): stjernetopologi; maks avstand fra node til hub er ca 100 m
tvunnet par
hub

## Slide 45: Huber
Huber er multiport repeatere (fysisk lag):
  bit som kommer inn på en link sendes ut på alle andre linker
  ingen buffring av rammer
  ingen CSMA/CD på huben: NIC detekterer eventuelle kollisjoner
  gir visse network management funksjoner
tvunnet par
hub

## Slide 46: Manchester-koding
Brukes i 10BaseT og 10Base2
Hvert bit har en overgang (lav-til-høy el. høy-til-lav)
Muliggjør synkronisering av sender og mottaker
  mottager må vite hvor hvert bit starter
  ikke behov for sentralisert, global klokke
(Dette tilhører fysisk lag – ikke linklaget)

## Slide 47: Gigabit ethernet (1000Base-T)
benytter standard ethernet rammeformat
Benytter alle fire trådparrene i UTP-kabelen
ved delte kanaler brukes CSMA/CD; bør ha korte avstander mellom noder for topp ytelse, men kan brukes opp til 100 m
Benytter flere avanserte kodingsteknikker: 5 nivå puls-amplitude-modulering m.fl.
Full-dupleks ved 1 Gb/s for punkt-til-punkt linker
Finnes også for fiber mm
10 Gbps finnes og vinner stadig terreng
  Mange ulike fysiske standarder (PHY)
  10GBASE-T for Cat 6, 6A eller 7 UTP med RJ45

## Slide 48: Switch

## Slide 49: Sammenkopling med huber
Ryggradshub sammenkobler LAN-segmenter
Utvider maks avstand mellom noder
Gir ett stort kollisjonsdomene (ulempe)
Kan ikke koble sammen 10BaseT og 100BaseT
  For å kople sammen ulike fysiske og lag2-teknologier trenger man en bridge
hub
hub
hub
hub

## Slide 50: Switch/Svitsj
Linklags-boks
  mellomlagrer og videresender ethernetrammer
  sjekker rammeheader og videresender når det er behov for det – basert på mottagers MAC-adresse
  når rammen skal videresendes på et segment, benyttes CSMA/CD
transparent
  maskiner er uvitende om svitsjens tilstedeværelse
plug-and-play, selvlæring
  svitsjer trenger man ikke å konfigurere

## Slide 51: Videresending
Hvordan bestemme hvilket LAN-segment rammen skal sendes ut på?
Ser ut som et routingproblem...
sprede switch
stige switch
1
2
3

## Slide 52: Selvlæring
En switch har en switche-tabell
rader i svitsjetabellen:
  (MAC-adresse, interface, tidsstempel)
  foreldede innslag i tabellen slettes (TTL kan være 60 min)
Switch’en lærer hvilke maskiner som kan nås på de ulike interface
  når den mottar en ramme, vil svitsjen “huske” hvilket segment rammen kom fra kombinert med avsenders MAC-adresse
  lagrer dette i sin svitsjetabell

## Slide 53: Svitsj: trafikkisolasjon
installering av en svitsj vil dele lokalnettet i segmenter
svitsjen filtrerer rammer:
  rammer som skal til maskin på samme segment vil normalt ikke bli sendt til andre segmenter
  segmentene blir separate kollisjonsdomener
hub
hub
hub
svitsj
kollisjonsdomene
kollisjonsdomene
kollisjons- domene

## Slide 54: Svitsjer: dedikert aksess
Svitsj med mange interface
Maskiner har direkte forbindelse til svitsjen
Ingen kollisjoner, full dupleks
Svitsjing: A-til-A’ og B-til-B’ samtidig, ingen kollisjoner
svitsj
A
A’
B
B’
C
C’

## Slide 55: Nettverk for en institusjon
switch
svitsj
til eksternt
nett
router
IP subnett
mail server
web server

## Slide 56: Svitsjer vs. routere
begge er “store-and-forward” enheter
  routere: nettlagsenheter (ser på nettlagsheadere)
  svitsjer er linklagsenheter
routere benytter routingtabeller og implementerer routingalgoritmer
svitsjer benytter svitsjetabeller, gjør filtrering, og har selvlæring
Maskin/Host
switch
Router
Maskin/Host

## Slide 57: VLAN: motivasjon
Hva skjer dersom:Adm-bruker bytter kontor til Fagstab-gangen, men vil fortsette å henge på Adm-switch?
Ett enkelt broadcast domene:
  all lag-2 broadcast trafikk (ARP, DHCP) sendes til hele LANet (sikkerhet/privatliv, ineffektivt)
Sprede-switchene bruker bare et fåtall av portene sine..
Administrasjon
Fagstab
Studenter
Hva er feil med dette LANet?

## Slide 58: Virtuelle LAN
Port-basert VLAN: switch porter grupperes (med switch management software) slik en enkelt fysisk switch ……
Switch(er) som støtter VLAN kan konfigureres til å definere flere virtuelle LAN i ett enkelt fysisk LAN.
Virtual Local
Area Network
1
8
9
16
10
2
7
…
Administrasjon
(VLAN porter 1-8)
Fagstab
(VLAN porter 9-15)
15
…
Administradjon
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Fagstab
(VLAN porter 9-16)
… fungerer som flere virtuelle switcher

## Slide 59
Type
2-byte Tag Protokoll ID
(value: 81-00)
Tag Control Information (12 bit VLAN ID felt,
3 bit prioritets felt, jf IP TOS)
Omregnet
CRC
802.1Q VLAN ramme format
802.3 ramme
802.1Q ramme

## Slide 60: Sammenligning - oppsummering

## Slide 61: IEEE 802.11

## Slide 62: IEEE 802.11 Wireless LAN (Wi-Fi)
802.11b
  2.4 GHz lisensfritt radiobølgområde
  opp til 11 Mbps
  direct sequence spread spectrum (DSSS) i fysisk lag
    Ligner CDMA, men alle vertsmaskiner bruker samme “chipping code”
  Rekkevidde 38 / 140 m
  Begynner å fases ut til fordel for g og n; men de fleste trådløse kort støtter den fremdeles.
802.11a
  5-6 GHz
  opp til 54 Mbps
  OFDN
802.11g
  2.4 GHz området
  Opp til 54 Mbps
802.11n
  2.4 og/eller 5 GHz området
  Opp til 150 Mbps
  Rekkevidde 70 / 250 m
  Flere (4) antenner (MIMO)
  Forward Error Correction
Alle bruker CSMA/CA for tilgang
Alle tilbyr både base-stasjon (AP) og ad-hoc nettverk versjoner

## Slide 63: Kanaler: 1-13, 802.11 b/g/n
f4
f5
f1
f3
f2
f6
f7
f3
f2
f4
f5
f1

## Slide 64: Signalforplantning
Signalforplantning i fritt rom samme som for lys (rett linje)
Mottatt effekt proposjonal med 1/d² (d = avstand mellom sender og mottager)
Motatt effekt/signal også påvirket av
demping (frekvensavhengig)
hinder, ting og tang
refleksjon fra store hindringer
refraksjon avhengig av tettheten på mediet
spredning fra små hindringer
diffraksjon på kanter
refleksjon
spredning
diffraksjon
hinder
refraksjon

## Slide 65: Eksempel: radiostråling / intensitet

## Slide 66: Ad Hoc Nettverk
Intet AP (i.e., ingen basestasjon)
Trådløse vertsmaskiner kommuniserer direkte og fungerer som switcher/routere for hverandre.
Anvendelser
  “laptop” møter i bilen, på hytta e.l.
  slagmarken

## Slide 67: Nettverk med AP
Vertsmaskinene kommuniserer via en basestasjon
  basestasjon = access point (AP)
Basic Service Set (BSS) (tilsvarer “celle” i mobiltelefonsammenheng) består av:
  Trådløse vertsmaskiner
  Access Point (AP)
BSS’er kombineres til et DistribusjonsSystem (DS) (WLAN)
BSS har en SSID

## Slide 68: Trådløst LAN: Problem ->CA
Hvis to terminaler er ”gjemt” for hverandre kan det oppstå kollisjoner
Collision Detection er dermed ikke tilstrekkelig
Bruker CSMA/CA (Collision Avoidance)
Kan benytte Request-To-Send og Clear-To-Send signaler for å reservere forbindelse

## Slide 69: Collision Avoidance
Problem:
  To noder, som er skjult for hverandre, sender ut komplette pakker til basestasjonen der de interferer og går tapt.
  Bortkastet båndbredde for alle!
Løsning:
  Små reservasjonspakker!
  Nodene holder selv orden på reservert tid med egen “network allocation vector” (NAV)

## Slide 70: IEEE 802.11 MAC Protocol: CSMA/CA
802.11 CSMA: sender
- if sense channel ledig for DISF sekunder.
then transmit entire frame (ingen kollisjonsdeteksjon)
-if sense channel busy then binary backoff
802.11 CSMA receiver
- if received OK
send ACK etter SIFS
(ACK nødvendig pga “skjulte noder problemet”)
DIFS = Distributed Inter Frame Spacing SIFS = Short Inter Frame Spacing

## Slide 71: RTS-CTS utveksling
Sender overfører kort RTS (request to send) pakke: antyder varigheten på overføringen
Mottager svarer med kort CTS (clear to send) pakke
  varsler (muligvis skjulte) andre noder
Skjulte noder avstår da fra å sende i det reserverte tidsrommet: NAV

## Slide 72: Ulike CA’er
IEEE 802.11 tillater altså:
  “ren” CSMA
  CSMA/CA
    Reservasjoner
  Polling fra AP
    AP tildeler tidsrom til hver node på rundgang (RR)

## Slide 73: 802.11 ramme: addressing
frame
control
duration
address
1
address
2
address
4
address
3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
control
Address 2: MAC addresse
til vert eller AP
som sender rammen
Address 1: MAC addresse
til vert eller AP
som skal motta rammen
Address 3: MAC addresse
til router interface som AP er tilknyttet
Address 3: brukes bare i ad hoc modus

## Slide 74
Internet
router
AP
H1
R1
AP MAC addr H1 MAC addr R1 MAC addr
addresse 1
addresse 2
addresse 3
802.11 ramme
R1 MAC addr AP MAC addr
dest. address
source address
802.3 ramme
802.11 ramme: adressering

## Slide 75
frame
control
duration
address
1
address
2
address
4
address
3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
control
Type
From
AP
Subtype
To
AP
More
frag
WEP
More
data
Power
mgt
Retry
Rsvd
Protocol
version
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
802.11 ramme: mer
varighet reservert
transmission time (RTS/CTS)
ramme seq #
(for pålitelig ARQ)
ramme type
(RTS, CTS, ACK, data)

## Slide 76: 802.11 Sikkerhet & WiFi
Mål
  Tilgangskontroll
    Kun den som blir gitt tilgang skal få det
  DataIntegritet
    Ingen skal kunne endre innholdet i datapakkene under overføring («man in the middle attacks»)
  Konfidensialitet
    Forhindre avlytting og sesjons-kapring
Metode
  Kryptering av trafikken mellom AP og brukermaskin
Teknikker
  WEP
    Lett å knekke pga repeterende 40 bit nøkler mm; bedre med 128 bit nøkkel men fremdeles lett å knekke
    Statisk nøkkel
  WPA 1 & 2
    Ny krypteringsnøkkel for hver enkelt pakke = bedre kryptering
    WPA 1 lar seg cracke,
    WPA 2 lar seg også cracke
    WPA 2 lar deg også benytte autentisering-server (sikrere en PSK = felles passord))
    CCMP krypering er sterkere en TKIP
  EAP (Extensible Authentication Protocol)
    Skal gjøre ulike WPA-Enterprise metoder interoperable.

## Slide 77: Hvordan sikre eget trådløst nett
Ikke bruk default-innstillinger inn mot eget WLAN/ISP
Oppdater firmware på AP og drivere for WNIC (minimum årlig)
Slå av «Remote Administration» på AP
  Velg komplisert/sikkert Admin-passord
Velg «uvanlig» IP-nett
  gjerne fra 172.16.0.0/12 området
  begrens DHCP-pool
Filtrer tilgang på MAC-adresser
Slå av SSID-broadcast
Sørg for å sjekke rekkevidden på signalet!
Bruk WPA2 med langt og komplisert passord

## Slide 78: AVSLUTTNING

## Slide 79: Hva skal vi kunne?
Hvilke oppgaver løses på linklaget?
Hvilke mekanismer for feildeteksjon finnes og benyttes?
  Beregne paritetsbit og bruke 2D-paritet, beregne CRC
Hvilke måter finnes for å dele medium (MA)?
  Hvordan unngå, eller håndtere kollisjoner?
MAC-adresser
  Oppbygging, multicast, broadcast
IEEE 802.3 / Ethernet 2
  Oppbygging av rammen
  Kjenne til de ulike typene.

## Slide 80: Hva skal vi kunne?
Hvorfor ARP trengs og hvordan den virker
  Herunder bruk av arp-kommandoen
Kjenne til de forskjellige LAN-topologiene
  Buss, stjerne, ring
Vite forskjellen på hub (nav), bridge (bro), switch (svitsj) og router (ruter).
Kunne forklare hvordan en switch fungerer
  Hvordan bygges switche-tabellen opp?
Kunne forklare hvilke nye problemer som må løses i trådløse nett (IEEE 802.11)
  Forklare rollen til AP, hva er SSID

## Slide 81: Dagens øving
Øvingsoppgaver på Canvas
Skriv ned 3 ting du føler du sliter med, og som du må jobbe mer med før eksamen
Gjennomfør en tidligere eksamen
OBS: Vi fortsetter 15.15 