## Slide 1: TK1100
0xB forelesning:
Repetisjon

## Slide 2: Eksamen
3 timer
Ingen hjelpemidler
Svar konsist, husk at man må rekke å svare på alle oppgaver!
  Unntaket er oppgaver hvor det står “diskuter” eller “grei ut om”, der er det forventet å en mer utfyllende besvarelse
Teller 75% av endelig karakter, så du kan forbedre karakteren du fikk på Del 1

## Slide 3: ASCII Tabellen (7 bit)

## Slide 4: Tolking av binære koder (noen få)
 | 0011 1110 | 0010 0000 | 0111 0010 | 0011 0111
(Hexadesimalt) | 0x3E | 0x20 | 0x72 | 0x37
32-bit heltall | 1 042 313 783 |  |  | 
16-bit heltall | 15 904 |  | 29 239 | 
32 bit flyttall | 0.156686 |  |  | 
BCD | Umulig! | 20 | 72 | 37
IPv4-adresse | 62.32.114.55 |  |  | 
ASCII | > | mellomrom | r | 7
Scankode(USB) | F5 | 3 # | F23 | : .
UTF-16 | 㸠 |  | 爷 | 
JVM bytekode | istore_3 | lstore_2 | frem | lstore
X86 opkode | DS: | AND | JNO | AAA
Hvordan vet man hvilken tolkning som er riktig?
Det bestemmer (bruken i) programmet!

## Slide 5: Binær tall-representasjon
Med 3 lamper kan vi representere 23 = 8 kombinasjoner av av/på
Med Av=0 og På=1 får vi
  0 = 000 4 = 100
  1 = 001 5 = 101
  2 = 010 6 = 110
  3 = 011 7 = 111
Dette kan utvides til å bruke flere lamper (transistorer), f. eks. 8, 16, 32, 64, ....

## Slide 6: Desimale tall - posisjontall
Det «vanlige» (desimale) tallsystemet bruker 10 sifre/symboler (0 – 9), mens det binære systemet bare bruker 2 sifre/symboler (0-1).
Prinsippene bak det binære tallsystemet er imidlertid de samme som for det desimale systemet
  Posisjonen til et siffer i et tall avgjør hvilken verdi sifferet representerer («tyngde»)
5372

## Slide 7: Tallsystemer
Alle posisjonelle tallsystemer bruker en base
Det desimale tallsystemet har base 10
Hver posisjon i tallet tilsvarer en potens av basen
I prinsippet kan en bruke en hvilken som helst base
  40723 = 4*232 + 0*231 + 7*230 = 2116 + 0 + 7 = 212310
  = 61227
Det fine med posisjonelle tallsystemer er at fravær av en potens-verdi («vekt») kan representeres med 0
  407 er ikke det samme som 47

## Slide 8: Konvertering fra desimal til binær
20 = 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512
210 = 1024
851 =
512 + 339 =
29 + 339
339 =
256 + 83 =
28 + 83
83 =
64 + 19 =
26 + 19
19 =
16 + 3 =
24 + 3
3 =
2 + 1 =
21 + 1
1 =
20
851 = 29 + 28 + 26 + 24 + 21 + 20
851 = 1*29 + 1*28 +0*27+ 1*26 +0*25+1*24 +0*23 +0*22+1*21 + 1*20
85110 = 0000 0011 0101 00112

## Slide 9: Konvertering fra binær til desimal
20 = 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512
210 = 1024
1101010011
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1
1101010011 =
1*29+1*28+0*27+1*26+0*25+1*24+0*23+0*22+1*21+1*20
= 512 + 256 + 64 + 16 + 2 + 1
= 851
512
256
64
16
2
1
NB! Her mangler innledende nuller i 16 bit presisjon!
0000 0011 0101 0011

## Slide 10: Regneoperasjoner - binærtall
Addisjon Multiplikasjon
0000 1011
+ 0001 1010
1
0
0
1
0
1
1
1
1
10 * 10
00
10
0100
0
0
Se også D1.0
Se også D1.0
NB! Å doble er dermed det
samme som å legge til en
null lengst til høyre…

## Slide 11: Negative tall = toerkomplement
Invertering bør ikke resultere i forskjell på +0 og -0
Bruker 2’er komplement istedenfor 1’er komplement
0001
1110
1111
FLIP
+1
0001 0011
1110 1100
1110 1101
1’s komplement (flip (snu) alle bits)
2’s komplement = 1’s komplement + 1

## Slide 12: Subtraksjon
Å trekke fra er dermed alltid det samme som å legge til toerkomplementet
46
-37
9
-0010 0101
0010 1110
0010 1110
+1101 1011
0000 1001
1
Overflow (spillsiffer),
Det sløyfer vi!!
Pga 8 bit presisjon

## Slide 13: ASCII – struktur
0x00-0x1F: De 32 første kodene er kontrolltegn.
  0x07 er f.eks. beep i høytaler
  Linjeskift er
    i Windows CarrigeReturn (0x0D) OG LineFeed 0x0A),
    i Unix/Linux og OSX bare LineFeed (0x0A)
  Mellomrom-tegnet er 0x20
    Noensinne sett %20 e.l. i en URL?
Tallene kodes med: 0x30-0x39
  Binærtallet 0000 0000 har ASCII-kode 0011 0000
”A” er 0x41 -> 0100 0001 ”a” er 0x61 -> 0110 0001
  En enkelt bit forskjell mellom store og små bokstaver
  Numerisk sorteres dermed alle de store foran de små bokstavene
PUGG!!

## Slide 14: Windows 1252

## Slide 15: UNICODE Struktur
Bruker (foreløpig) 21 bit til kodepunkter
Delt i 17 plan på 65536 kodepunkter i hvert
  Plan 0: Basic Multilingual Plane (BMP)
    Alle tegn vi støter på i «vanlige» språk
  Plan 1: SMP
    Historiske språk (f.eks hieroglyfer), musikk (noter), emotikoner , spillkort mm
  Plan 2: «Uvanlige» kinesiske tegn
  Plan 14: Spesialtegn for taging av språk o.l.
  Plan 15-16: Privat bruk
    Firmalogoer o.l. kan registereres her.

## Slide 16: UTF-8

## Slide 17: Exempel «Å» i UTF-8
Tegnet «Å» har Unicode-punkt: U+00C5
Binært: 0000 0000 1100 0101
I UTF-8 må vi da legge dette inn i to byte:
UTF-8 koding av U+00C5 er C385 …
10xx xxxx
110x xxxx
1100 0011
1000 0101
Mest signifikante (MSB) starter med 110
Minst signifikante (LSB) starter med 10
«Padding»

## Slide 18: HexEditor (2)
Binært innhold i filen Vist hexadesimalt
Innhold i filen Vist som ASCII
På posisjon 0xC
8 er det en byte med verdi 0x5B
= 0101 1011 = 9110
, som ASCII er det glyfen [

## Slide 19: Boolsk algebra
Består av 3 grunnoperasjoner (porter, gates)
  IKKE (NOT)
  OG (AND)
  ELLER (OR)
  (EKSKLUSIV ELLER (XOR))
”Gjenoppdaget” i 1939 av Claude Elwood Shannon
Data-elektronikk foretrekker oftest «negativ» logikk
  NAND, NOR, XNOR

## Slide 20: NOT
NOT
Sannhetstabell
X F
0 1
1 0
X
F
0
1
1
0
10010110
01101001

## Slide 21: AND og NAND
AND NAND
X Y F X Y F
0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0
X
Y
F
F
Y
X
1
0
0
10000100
10010101
10101100

## Slide 22: OR og NOR
OR NOR
X Y F X Y F
0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0
10111001
10001110
10111111
Y
X
F
F
X
Y

## Slide 23: XOR og XNOR
XOR XNOR
X Y F X Y F
0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1
10110010
11001110
01111100
Y
X
F
F
Y
X

## Slide 24: Eksempel: XOR

## Slide 25: Praktisk eksempel: Full adder
Legger sammen to bit, A og B, og eventuell mente inn på CI
Får svaret i Q med menten ut i CO
half adder
half adder
or

## Slide 26: CPU - Produsenter
Intel og AMD
  Konstruerer og produserer CPUer, chipset m.m.
  Fokus: Desktop, server, mobil, embedded
  Complex Instruction Set Computing
MIPS og ARM
  Konstruerer og lisenserer CPU-kjerner mm til ulike produsenter
  Fokus: Embedded, mobil
  Reduced Instruction Set Computing

## Slide 27: x86 instruksjonsett (CISC)
Data flytting
  Flytte data mellom registre og til/fra RAM
  mov, push, pop, …
Kontrolloverføring:
  Utføre betingelsessetninger (if, while) og metodekall
  je, jg, jmp, call, ret
Aritmetikk/Logisk:
  Utføre operasjoner på data i registre
  cmp, add, sub, inc, mul, imul, not, and, or, xor
Input/Output: in, out
  Skrive/lese til porter (og minneadresser)
Debug og Interrupt håndtering:
  int, sti, hlt, nop
Flyttall har egne instruksjoner
SIMD vektor og matriseinstruksjoner
  MMX, 3D Now!, SSE 1-4
Egne instruksjoner for å endre prosessortilstand (system)

## Slide 28: Hovedkort
Kopler sammen
  CPU
  Chipset
  Busser
  Minnespor og RAM
  Expansjons-spor og ekstrakort
  Porter og «støpsler»

## Slide 29: Del eksamen 1
Pensumet frem til her var med i del eksamen 1, på ordinær eksamen vil derfor ikke dette være med i del 2
Merk at deler av videre pensum bygger på dette, for eksempel konvertering fra desimal til binær, og AND operatorer og addisjon er sentralt ifm TCP/UDP og IP
Pensum for Del 2:

## Slide 30: Hva er et operativsystem?
Samme applikasjon på ulike typer
maskinvare (OS = “plattform”)
Operativsystemet er programvare som ligger mellom brukeren/programmereren og maskinvaren

## Slide 31: OS Organisering
Flere mulig tilnærminger, ingen standard.
Monolithic kernel (“the big mess”):
  Skrevet som en samling av funksjoner som er linket sammen til ett objekt.
  Vanligvis effektivt (ingen grenser som krysses i kjernen)
  Store, komplexe, kræsjer rimelig lett
  UNIX, Linux, Windows NT, OSX (i praksis, men MACH i starten)
Micro kernel
  Kjerne med minimal funksjonalitet (administrere interrupt, minne, prosessor)
  Andre tjenester implementeres som server prosesser i brukermodus i henhold til en klient-tjener-modell.
  Mye meldingsutveklsing (ineffektivt)
  lite, modulært, utvidbart, portablet, …
  MACH, L4, Chorus, …

## Slide 32: Funksjoner i operativsystemer
Brukergrensesnitt (skall!)
Applikasjons-kjøring
  Tilbyr API (Application Programming Interface)
  Tilbyr SPI (System Programming Interface)
Håndtering av ressurser
  Prosesser, hukommelse, eksterne lager, I/O-enheter
Håndtering av maskinvare
  Drivere!
Håndtering av nettverk
Sikkerhet
  Oftest tett knyttet opp til filsystemet
Ikke alle anvendelser av datamaskiner trenger et OS

## Slide 33: Begreper
Prosess
  Et program under kjøring med tilhørende ressurser
Tråd
  ”Thread of control”– selve kjøringen av instruksjoner (en og en…)
Ressurs
  Alt et program trenger for å kjøre ferdig.
    CPU, RAM, I/O, …

## Slide 34: Bruker- vs kjernemodus
For å oppnå sikkerhet og beskyttelse gir de fleste CPUer muligheten til å kjøre instruksjoner enten i applikasjons- eller kjerne-modus
Vanlige applikasjoner og mange OS-tjenester og kjører i “user mode” (Intel/AMD “ring 3”)
  Kan ikke aksessere HW, utstyrsdrivere direkte , må bruke en API
  Kun adgang til minnet som OSet har tildelt
  Begrenset instruksjonssett
OS kjører i kjernemodus (“ring 0”)
  Tilgang til hele minnet
  Alle instruksjoner kan kjøres
  Ingen sikring fra HW

## Slide 35: Virtuelt minne
= paging og swapping
Programmet kjøres instruksjon for instruksjon
  Ikke alle instruksjoner trenger å være til stede i minnet, bare de som skal kjøres
Abstraher minnebruken!
  Programmet selv tror det har hele minnet (alle adressene) tilgjengelig.
  Programmet kompileres med interne (logiske) minneadresser…
  Programmet deles opp i sider (pages) som bare lastes inn i minnet dersom adressen siden inneholder refereres til.
    Referanse til en page som ikke er lastet i minnet utløser en PAGE FAULT
  CPU har en MMU (Memory Managment Unit) som oversetter mellom program-interne (logiske) adresser og faktiske fysiske adresser i RAM (page table)
Dersom minnet blir for fullt kan minne-sider legges ut på disk (swapping).

## Slide 36: Prosessen (tråden) sitt Minne
På Intel arkitekturen partisjonerer en oppgave (task) sitt tildelte minne
et text (code) segment
  Lest fra program fil for exempel av exec
  vanligvis read-only
  Kan deles av flere tråder
et data segment
  initialserte globale variabler (0 / NULL)
  uinitaliserte globale variabler
  heap
    dynamisk minne f.eks., allokert med malloc
    vokser oppover
et stack segment
  Variabler i en funksjon
  Lagrede registertilstander (kallende funksjons EIP)
  Vokser nedover
system data segment(PCB)
  segment pekere
  pid
  program and stack pekere
    …
Flere stacker for trådene
process A
lav addresse
høy addresse
…
...
…
…
8048314 <add>:
8048314: push %ebp
8048315: mov %esp,%ebp
8048317: mov 0xc(%ebp),%eax
804831a: add 0x8(%ebp),%eax
804831d: pop %ebp
804831e: ret
804831f <main>:
804831f: push %ebp
8048320: mov %esp,%ebp
8048322: sub $0x18,%esp
8048325: and $0xfffffff0,%esp
8048328: mov $0x0,%eax
804832d: sub %eax,%esp
804832f: movl $0x0,0xfffffffc(%ebp)
8048336: movl $0x2,0x4(%esp,1)
804833e: movl $0x4,(%esp,1)
8048345: call 8048314 <add>
804834a: mov %eax,0xfffffffc(%ebp)
804834d: leave
804834e: ret
804834f: nop
code segment
system data segment (PCB)
data segment
initialized variables
uninitialized variables
data segment
heap
stack
“unused” memory
possible stacks
for more threads

## Slide 37: ”DOS” (cmd.exe) – UNIX/OSX (bash)
Likheter
  Tekst- og kommando-basert
  Hierarkisk filstruktur
  Tilsvarende fil-adgang (les, skriv, ...)
  Standard I/O med piping (>, >>, <, |)

## Slide 38: Introduksjon
Hva er Internett?
  Milliarder av computere i nett
  Nettet tilgjengelig for ”alle”
  Enkle brukergrensesnitt
    Ikke fullt så enkelt bak kulissene
  Et sett med standarder for nettverks-kommunikasjon som sammenkopler ulikartede LAN og WAN (”TCP/IP-stacken”)
cyberspace [Gibson]:
  “a consensual hallucination experienced daily by billions of operators, in every nation, ...."

## Slide 39: Internett
Teknisk Infrastruktur som kopler sammen ulike nettverk ved hjelp av TCP/IP-suiten av protokoller
WWW er IKKE det samme som Internett!!!
  Uansett om det har blitt vanlig språkbruk i Norge og andre steder.
  WWW er en applikasjon levert med HTTP

## Slide 40: OSI vs TCP/IP
Hvilke modeller (arkitektur) brukes?

## Slide 41: Internett historikk: Forspill
1961
  Kleinrock: Pakkeswitching som prinsipp
1964
  Baran: Pakkeswitching i militære nett
1967
  ARPAnet (Advanced Research Project Agency) unnfanget
1969
  Første ARPAnet node operativ
1972
  ARPAnet demonstrert med 15 noder, NCP, Mail
  Norge tilknyttes

## Slide 42: Protokoll
Hva er en protokoll?
  Brukes til kommunikasjon mellom ”like” funksjoner
  Må snakke det samme ”språk”
  Funksjoner
    Bruker-applikasjoner
    E-mail
    Terminaler
  Systemer
    Computere
    Terminaler
    Sensorer
Menneske-kommunikasjon
Data-kommunikasjon

## Slide 43: Nettverk av nettverk!
Internett var opprinnelig laget for å kople sammen ulike typer lokalnettverk
En datapakke passerer altså (ofte) gjennom mange ulike typer nettverk!
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
NIX
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier 3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP

## Slide 44: Organisering på Internett
Internet protocol stacken
  Lag for nettverksapplikasjoner
    FTP, SMTP, HTTP, …
  Lag for transport mellom verter/prosesser
    TCP, UDP,..
  Lag for nettverks-ruting ende-til-ende
    IP, ICMP, RIP..
  Lag for overføring nabo-til-nabo
    Ethernet
  Lag for fysisk overføring
    Kabling, plugger, signalnivå

## Slide 45: netstat -an
Viser transportlag-tilstand (”åpne porter”)

## Slide 46: Inn/ut- pakking av data
Avsender: Hvert lag tar data fra laget ovenfor
  Legger til informasjon (header), lager ny dataenhet
  Leverer nye data til laget nedenfor
Mottaker prosesserer data i motsatt rekkefølge
NB!

## Slide 47: SIKKERHET?
Internett var designet for et minimum av pålitelighet og med svært lite tanke på sikkerhet
  Har blitt den viktigste spredningsvektoren for malware
Nettverk-sikkerhet
  Hvordan beskytte kommunikasjon mot å bli avlyttet, utnyttet eller ”kræsjet”
  Virus, ormer, trojanske hester, spyware, spam,…
  Denial of Service Angrep (DOS)
  Mye mer om dette i TK2100 (etter jul)

## Slide 48: Web-uttrykk
Web-side
    Består av ”objekter”, adresseres av en URI
Vanligvis har web-siden
    En base HTML side (index.html), flere objektreferanser
URI (url) består av
    protokoll://bruker:passord@vertsnavn:port/filsti/filnavn#anker?parametre (protocol://user:pwd@host:port/path?parameters#anchor)
    http://home.nith.no/~blistog/minfil.txt
Bruker-agenten på web er browseren
    Netscape, Internet Explorer, Mozilla .....
Tjeneren på web kalles web-server
    Apache, MS IIS .....

## Slide 49: HTTP URL
Browseren foretar et DNS-oppslag og oppretter en TCP-forbindelse til ”authority”.
Så følger ”filsti” på server (ressurs-ID)
Etter ? Følger argumenter til script/program
Etter # typisk et anker/posisjon innenfor ressurs (”dokument”) (<a href= ….)

## Slide 50: Hoved (root) navne-tjenere
Kontaktes av lokale tjenere ved behov
13 hoved navne-tjenere
b USC-ISI Marina del Rey, CA
l ICANN Los Angeles, CA
e NASA Mt View, CA
f Internet Software C. Palo Alto, CA (and 17 other locations)
i Autonomica, Stockholm (plus 3 other locations)
k RIPE London (also Amsterdam, Frankfurt)
m WIDE Tokyo
a Verisign, Dulles, VA
c Cogent, Herndon, VA (also Los Angeles)
d U Maryland College Park, MD
g US DoD Vienna, VA
h ARL Aberdeen, MD
j Verisign, ( 11 locations)

## Slide 51: Top Level Domain (TLD-) navnetjenere
com., no., se., uk., gov., net. osv har alle (flere) egne TLD-navnetjenere

## Slide 52: Gjentatte spørringer
Vanligvis er spørringene rekursive
    A spør på vegne av B og returnerer svaret til B
    til lokal (autoritativ) navnetjener
    Typisk fra bruker
Spørringene kan også være iterative
    A spør på vegne av B og returnerer neste tjeners adresse til A, som deretter spør denne selv
    typisk fra lokal navntjener til rot-, TLD (Top Level Domain) og andre lokale navntjenere

## Slide 53: DNS records
Distribuert database lagrer RR (resource records)
Type=A
    Navn=vertsnavn, verdi=IPv4-adresse
    AAAA-typen er IPv6-adresser
Type=NS
    Navn=domene, verdi=IP-adresse til navne-tjener
Type=CNAME
    Navn=alias, verdi=virkelig navn
Type=MX
    Navn=alias, verdi=post tjener

## Slide 54: DNS-records: A, AAAA, PTR
PTR-records benyttes for å finne navnet som tilhører en bestemt IP-adresse
51.131.36.158.in-addr.arpa PTR blistog.nith.no.
A-records kopler navn med IPv4
blistog.nith.no. A 158.36.131.51
AAAA-records kopler navn med IPv6
blistog.nith.no. AAAA 2001:700:2e00::51
CNAME
  Lar samme IP-adresse tilsvare flere ulike navn under domenet

## Slide 55: Applikasjons- laget

## Slide 56: Klient/tjener
Typisk oppsett i et nettverk
Klient
  Tar initiativet
  Ber om en service fra tjeneren
  På web er klienten i browseren
Tjener
  Leverer etterspurt service til klienten
  Står «alltid på»
  Har en fast, velkjent adresse
  Er «flaskehals» fordi alle bruker den samme serveren/server-parken (lastbalansering mulig/nødvendig)

## Slide 57: Peer-to-Peer (P2P)
Minimalt/intet behov for at noen alltid står på.
Alle kan både be om og levere tjenesten
BitTorrent, LimeWire, Skype,…
Selv-skalerende
  I et fildelingsnettverk vil hver «klient» også øke antall «tjenere» og samlet kapasitet
Noen problemer
  Opphavsrett og fildeling
  ASDL, kabel m.fl. er laget for asymmetriske (klient/tjener) trafikk: mye ned-, lite opp-lasting. Problematisk for ISPer.
  Sikkerhet og pålitelighet er vanskelig i distribuerte systemer
  Mange brukere struper opplasting og maksimerer nedlasting, noe som gjøre P2P ineffektivt. (Hvor mange vil egentlig dele computeren sin med andre?)
peer-peer

## Slide 58: Forsinkelse-typer
Utsendelse
  Bestemt av nettverkskort, medium og protokoll (F.eks. 54 Mbps i trådløst)
Overføring
  Bestemt av fysisk avstand og signal-hastigheten
  Ca 2/3 av lyshastigheten (200 000 000 m/s) i kobber/fiber, nesten lyshastigheten i luft
Prosessering
  Tiden det tar å lese/endre headere avhenger av hastigheten på hardware i router/switch
Køing
  Tiden en pakke må vente før den videresendes fra hver router, avhenger av trafikken

## Slide 59: Elektronisk post
Tre hovedkomponenter
    Bruker agent
    Post tjener (SMTP-tjener)
    SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Bruker agent
    Eget program (mail reader)
    Les, skriv, sett sammen mail
    Post lagres i utgangspunktet på tjeneren og hentes med POP3 eller IMAP
    Eudora, Outlook, Messenger
    (Etter hvert) svært vanlig å bruke web-grensesnitt.

## Slide 60: Simple Mail Transfer Protocol
Bruker TCP for å overføre post fra klient til tjener, port 25
Direkte overføring fra tjener til tjener
3 overføringsfaser
  Handshake
  Overføring
  Avslutning
Overføring i ASCII tekst
  Kommandoer og statuskoder
Meldingsdelen er i 7-bits ASCII

## Slide 61: Sende epost

## Slide 62: SMTP kontra HTTP
SMTP bruker vedholdende forbindelse
Noen karakterstrenger er ulovlige i meldinger
Alt går i ASCII kode
    Bl.a derfor omkodes meldingen (base64,Uuencode, hex64 ...)
    CRLF . CRLF avslutter en melding
HTTP henter data (pull), epost skyver data (push)
HTTP overfører (vanligvis) ett objekt pr melding
SMTP kan overføre mange (omkodet til ASCII) objekter pr enkeltmelding («vedlegg»)

## Slide 63: Post format
SMTP konversasjon
  HELO
SMTP header
  MAIL FROM:
  RCPT TO:
  DATA
Mail header
  From:
  To:
  Subject:
  Dette er ikke SMTP kommandoene!
Blank linje (To CRLF)
Body
  Bare 7 bit ASCII tekst
  Sendes med ett punktum på starten av en linje fulgt av linjeskift
QUIT
Mail header
Mail body
SMTP header
SMTP start
SMTP avslutt

## Slide 64: HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Webens applikasjons-protokoll
  En enkel filoverføringsprotokoll…
Klient/tjener modell
  Klienten spør etter, mottar og viser web ”objekter”
  Tjeneren sender objekter på etterspørsel

## Slide 65: HTTP meldingsformat: spørring
Meldingsheaderen er kodet i 7 bit ASCII-format

## Slide 66: Typer metoder
HTTP/1.0
GET
POST
HEAD
  Spør bare server om metainformasjon = headere
HTTP/1.1
GET, POST, HEAD
PUT
  Laster opp en fil til adressen som er spesifisert i URL-feltet
DELETE
  Sletter filen som er spesifisert i URL-feltet
OPTION
TRACE

## Slide 67: HTTP 1.1 Meldingsformat

## Slide 68: HTTP svar statuskoder
Ligger i første linjen på svarmeldingen
Eksempler:
200 OK
    spørring vellykket, objektet kommer senere i meldingen
301 Moved Permanently
    etterspurt objekt flyttet, ny adresse senere i meldingen
400 Bad Request
    spørring ikke forstått av tjeneren
404 Not Found
    etterspurt dokument/fil ikke funnet på denne tjeneren
505 HTTP Version Not Supported
System:
Tre siffers statuskode
  1xx = Informational
  2xx = Success
  3xx = Redirection (alternate URL is supplied)
  4xx = Client Error
  5xx = Server Error

## Slide 69: Fildistribusjon: BitTorrent
tracker: overvåker (tracks) hvilke “peers” som deltar
i en torrent
torrent: gruppe av “peers” som utveksler
“chunks” av en fil
henter
Peer-liste
utveksler
chunks
peer

## Slide 70: Transportlaget: Agenda
Transportlagets tjenester
  Multipleksing/demultipleksing
    Portnummer
  netstat (standard verktøy)
  Transport uten fast forbindelse: UDP
Prinsipper for pålitelig dataoverføring
Transport med «fast» forbindelse: TCP
  Pålitelig overføring
  Flyt-kontroll
  Kontroll og styring av forbindelsen

## Slide 71: Transport-lag protokoller
Internett bruker nettverks-protokollen IP
    Gjør så godt den kan, men gir ingen garantier
    «best effort»
UDP
    Sender et datagram, som kan bestå av flere deler, til mottaker og håper det kommer fra.
    Forbedrer IP bare med ende-til-ende kontroll og feil-sjekking
TCP
    Oppretter en ”fast” forbindelse
    Legger inn flyt-kontroll, sekvens-nummer, kvittering, tidskontroll, feilsjekking og kontroll av trafikk-kork (metningskontroll)

## Slide 72: Multipleksing/ demultipleksing
Segment
  Data-enhet som utveksles mellom transportlagene
  TPDU (Transport Protocol Data Unit)
Demultipleksing
  Levere motatte segmenter til riktig prosess

## Slide 73: Multipleksing <- portnummer
Samler data fra applikasjons-prosesser og pakker disse med et hode (header)
Hodet inneholder senders og mottakers portnummer
Portnummer = 16 bit unsigned heltall
Portene 0-1023 er «well known» (RFC 1700)
    Secure Shell: port 22
    SMTP: port 25
    DNS: port 53
    HTTP: port 80
    HTTP over TLS/SSL: port 443
Andre porter deles opp i:
  Registrerte
    1024-49151 (0x0400-0xBFFF)
    Kan brukes til annet også, men er registrert for en tjeneste hos IANA
  Private/Dynamiske:
    49152-65535 (0xC000-0xFFFF)

## Slide 74: UDP
Brukes ofte i forbindelse med multimedia hvor den menneskelige hjerne kan korrigere feilene
Andre bruksområder
  DNS
  SNMP, ICMP
Mottakerens applikasjon kan besørge feil-håndtering

## Slide 75: UDP sjekksum
Avsender
  Oppfatter segmentet som sammensatt av 16 bits ord
  Summerer alle ordene
  Tar 1’s komplement av summen (flipper)
  Setter sjekksummen inn i headeren på segmentet
Mottaker
  Summerer alle 16 bits ordene i mottatt segment, inkl. sjekksummen
  dersom sum = 1111 1111 1111 1111 => alt OK
I beste fall gir dette bare en indikasjon på om feil er oppstått under overføringen

## Slide 76: Ex: Internet sjekksummen
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
wraparound
sum
checksum
Ex: To 16 bit deler av samlet pakke legges sammen
Merk: Mente i mest signifikante posisjon legges til LSb (Minst signifikante bit) !

## Slide 77: TCP (Transmission Control Protocol)
Punkt til punkt
  En avsender, en mottaker
Pålitelig, ordnet byte-strøm
Pipeline
  Flyt- og metnings-kontroll bestemmer vindu-størrelse
Avsender og mottaker-buffer
Full duplex data
  Begge kan sende og motta samtidig
Forbindelses-orientert
  Handshake før dataoverføring
Flytkontroll
  Avsender drukner ikke mottaker

## Slide 78: Oppbygging av TCP-header
senderport #
mott.port #
32 bit
applikasjons-
data
(variabel lengde)
sekvensnummer
kvitteringsnummer
Mottagervindu
Urg data peker
sjekksum
F
S
R
P
A
U
head
len
not
used
Opsjoner (variabel lengde)
URG: urgent data
ACK: ACK #
gyldig
PSH: send data umiddelbart
RST, SYN, FIN:
etablering av og
nedkobling av
forbindelse
antall byte
mottager
kan motta
(“vindu”)
angir byte
(oktetter),
ikke segmenter
Sjekksum
(som i UDP)
Extra muligheter: SACK? WS? MSS/MTU?
FLAGG:
Dersom U-flag:
Angir hvor i segmentet haste- data befinner seg

## Slide 79: TCP: Oppstart av forbindelsen
Sender og mottaker etablerer en forbindelse før data-segmenter utveksles
  Initialiserer TCP-variable
    Sekvens-nummer, buffere, vinduer.....
Klient -> avsender -> mottaker -> server
  Setter opp socket
Klient sender et spesielt TCP-segment med SYN
  SYN-flagget i headeren satt
  Spesifiserer start sekvens-nummer
Server svarer med SYN ACK
  SYN og ACK-flaggene i headeren satt
  Setter opp start sekvens-nummer, buffere, vinduer mm

## Slide 80: Nedkobling av forbindelsen
Klient-app lukker socket
Klient-OS sender TCP FIN til server
Server-OS mottar FIN, sender ACK
Server-app lukker socket
Server-OS sender FIN til klient
Klient-OS mottar FIN, sender ACK
Server-OS mottar ACK
Forbindelsen avsluttet
NB! Andre metoder benyttes også!!
  F. eks RESET-flagget (fra Server)
  Three Way: FIN, FIN+ACK, ACK

## Slide 81: Oversikt over nettverkslaget
Nettlagets oppgaver
  Prefix-/datagram-svitsjing på nettlagsnivå
IPv4
  headeren
  IP-adresser og prefix-routing
    IP fragmentering
  Litt om DHCP
ICMP
NAT
IPv6
Litt om AS og routing i LAN, WAN og stamnett

## Slide 82: Nettverkslaget
Flytter pakker fra avsender til mottaker
Nettverks-protokoll også på hver mellomlanding
Routing fra avsender til mottaker
Switching av pakker fra routers input-side til routers output-side
Hvis nødvendig defineres router kall oppsett for hele ruten før pakke sendes

## Slide 83: Intra-AS og Inter-AS ruting
Host
H2
a
b
b
a
a
C
A
B
d
c
A.a
A.c
C.b
B.a
c
b
Host
H1
Intra-AS ruting
innen AS A
Inter-AS
ruting
mellom
A og B
Intra-AS ruting
innen AS B

## Slide 84: Intra-AS ruting
Også kalt Interior Gateway Protocols (IGP)
Vanligst forekommende er
  Routing Information Protocol (RIP)
  Open Shortest Path First (OSPF)
  Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
    Cisco proprietær
    EIGRP videreutvikling av IGRP
Implementert i programmer på routerene
  Utveksler routing-informasjon med andre routere innenfor AS/WAN

## Slide 85: Internett inter-AS ruting
Border Gateway Protocol (BGPv4) er standarden på Internett
Ruter også ut fra AS-Nummer
Bruker Path Vector protokoll
  Finner billigste vei ut fra «nabosladder»
  Lagrer «AS-ruten» (path) til mottaker

## Slide 86: IPv4 adressering
IPv4 adresse: 32-bit «id» for hver vertsmaskin og router interface (adapter)
En vertsmaskin kan ha flere interface
En router har vanligvis flere forbindelser, med hver sin interface
IP-adresse hører til hvert interface

## Slide 87: ipconfig (ifconfig)
ipconfig viser nettverksparametrene for interfacene/adapterene
Teknikker for å sende IPv6 gjennom IPv4 nettverk
IPv4-adressen &Nettmaske = Nettverksprefix som det routes ut fra; Std Gateway = veien ut i Internett

## Slide 88: IP adresser: klasser og CIDR
Opprinnelig delt opp i 6 forskjellige klasser med hver sin forhåndsdefinerte prefix-lengde
Klasseinndeling av adresser ble for ”stivt”
  En klasse kan risikere å inneholde (mange) ubrukte adresser
Klasse A, B, C er vanlige addresser, D er multicast, E er reservert for research, og 127.* er en reservert «klasse» for loopback
Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
  Nettverks-delen har vilkårlig lengde, x
  Format a.b.c.d/x

## Slide 89: IPv4 adresser: tildeling
For vertsmaskiner i LAN
  Kan settes manuelt/statisk
  Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)
For nettverk
  Får tildelt sin del av ISP sitt tildelte adresserom
For Internet Service Provider (ISP)
  Internasjonalt organ (ICANN) tildeler adresser, styrer DNS, tildeler domenenavn og løser tvister
  “Kontinent-registraren”: RIPE deler ut IP-adresser og AS-nummer til Europa m.fl.

## Slide 90: Dynamic Host Configuration Protocol
Hver DHCP-tjener har et sett med mulige adresser (pool)
Setter adressen dynamisk med ”plug-and-play”
Vertsmaskin sender: DHCP discover
DHCP tjener svarer: DHCP offer
Vertsmaskin sender: DHCP request
DHCP tjener sender: IP-adresse og andre nettverks-paramerte (f.eks. DNS-tjener) + DHCP ack
Vertsmaskin settes opp med disse verdiene

## Slide 91: DHCP
Hvordan vet DHCP-serveren hvor den skal sende dine nettverksparametere (IP, nettmaske, std gw, DNS m.m.)?
  Din maskin kringkaster (MAC-adresse: FF-FF-FF-FF-FF-FF) den første forespørselen i LANet
  Dersom det finnes en DHCP-server der, så svarer den med et tilbud om IP m.m.
    Resten kan da foregå på Nettverkslaget
  Setter en periode du «leaser» parameterene for
    Må fornyes når leasen går ut.

## Slide 92: IPv4 datagram-format
32 bit
data
(variabel lengde,
normalt et TCP-
eller UDP-segment)
Internett
sjekksum
32 bit Avsender IP-adresse
ver
IP protokollversjon
lengde
total datagram-
lengde (byte)
header lengde
(byte)
head.
len
type of
service
“type” data
for
fragmentering/
sammensetting
16-bit ID
flagg
fragment
offset
protokollen som skal ha
nyttelasten (TCP, UDP)
upper
layer
time to
live
maks antall
gjenværende hopp
(dekrementeres i
hver router)
32 bit Mottager IP-adresse
F. eks.
tidsstempel,
record route,
spesifisere
liste av rutere
man skal innom
Opsjoner (om noen)
hvor mye overhead med TCP?
Min 20 byte for TCP
Min 20 byte for IP
= 40 byte + app. lags overhead

## Slide 93: Nettmaske
Nettmasken angir hvilke bit som er PREFIX og hvilke som er HOST
En nettmaske er en bitmaske anvendt på en IP-adresse
  Adresse 192.168.14.181, maske 255.255.0.0
255
255
0
0
192
168
14
181
192
168
0
0
192.168.14.181
255.255.0.0
192.168.0.0
AND
=

## Slide 94: IP-adresse & Nettmaske = IP-Nettverk
Maskiner/adaptere må tilhøre samme IP-nettverk for å kunne sende direkte til hverandre
  10.21.3.5 / 255.255.254.0 kan sende direkte til 10.21.2.255 / 255.255.254.0
  10.21.3.5 / 255.255.255.0 må sende via gateway (router) for å nå 10.21.2.255 / 255.255.255.0
Prefixen bestemmes av IP-adressen og nettmasken, og det er denne som bestemmer om man tilhører samme IP-nett eller ikke.

## Slide 95: IP-adressering: CIDR
“Classfull” adressering (A, B, C, D, ..):
  ineffektiv bruk av adresserom, går fort tom for ledige adresser
  f. eks: et klasse B nett har nok adresser til 65 000 maskiner, selv om det kun er f. eks. 2000 maskiner i nettet
CIDR: Classless InterDomain Routing
  Nettverksdel (prefix) av adressen er av vilkårlig lengde
  adresseformat: a.b.c.d/x, hvor x er antall bit i nettverks-delen av adressen
11001000 00010111 00010000 00000000
nettverks-
prefix
maskin-
del
200.23.16.0/23

## Slide 96: Ex: Hvilket nettverk?
10.21.26.184 med nettmaske 255.255.252.0 tilhører hvilket nettverk?
10 . 21.0001 10 10.1011 1000
255.255.1111 11 00.0000 0000
10 . 21.0001 10 00.0000 0000
22 bit til prefix, 10 bit til host
Nettverket er 10.21.24.0/22
Laveste adresse er 10.21.24.1
Broadcast er 10.21.27.255 alle host-bit satt til 1!!!
&

## Slide 97: Spesielle IP-adresser
Noen IP-adresser er reservert for spesiell bruk
  Private adresser
  Dokumentasjon
  Selv-konfigurering
  Kringkasting
  Multicast
  Nettverksadresse (hele lokale IP-nett)
  Midlertidig adressering
  Loopback (meg selv) – 127.0.0.1
Se RFC 1166

## Slide 98: Spesielle IP-adresser (2)
Private adresser brukes bare innenfor et WAN
  kan ikke routes utenfor LAN/WAN
  droppes automatisk av Internett-routere
Gir fleksibilitet for organisasjoner internt
Samme adresse kan også ha ekstern IP (NAT)
RFC 1918
IPv4 adresser | Nettverk
10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 1 klasse A nettverk
172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 16 klasse B nettverk
192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65536 klasse C nettverk

## Slide 99: Spesielle IP-adresser (3)
I dokumentasjon skal man bruke adresser som ikke benyttes noe annet sted
  192.0.2.0/24
  198.51.100.0/24
  203.0.113.0/24
Ved selv-konfigurering av IP-adresse kan det hende at DHCP-serveren er utilgjengelig.
  bruker da en «automatisk», spesiell adresse:
    169.254.1.0 – 169.254.254.254 (/16)
    Disse er heller ikke route-bare
    Oftest kan disse tolkes som at det er problemer med å få kontakt med DHCP-server, eller at du ikke har tilgang til LAN

## Slide 100: ICMP - Internet Control Message Protocol
Brukes av host, router og gateway
  Feil-rapportering
  Ekko forespørsel/svar (ping)
Nettverkslag ”over” IP
  ICMP multiplekses med datagrammet
ICMP-melding
  Type, kode og første 8 byte i datagrammet med feilen
ping og tracert utnytter ofte ICMP

## Slide 101: NAT: Network Address Translation
Hvorfor?: LANet har kun en/noen få IP-adresse fra Internetts perspektiv:
ISP slipper å tildele et adresseområde: - kun en/noen få IP-adresse(r) for en hel organisasjons nett
Kan endre adresser innenfor LAN uten å måtte informere omverdenen om det
Kan skifte ISP uten å måtte endre adresser i LANet
Utstyr i LANet er ikke direkte adresserbare eller synlige for utenforstående (bedre sikkerhet)

## Slide 102: NAT: Network Address Translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
lokalt nettverk
10.0.0/24
resten av
Internett
Datagram avsender eller mottager innenfor dette nettverket
har 10.0.0/24 addresse for
kilde, mål (som vanlig)
Bruker (typisk) PRIVATE ADRESSER (10.x.x.x, 192.168.x.x,..)
Alle datagram som forlater LAN
har samme avsender IP addresse: f.eks. 138.76.29.7,
Ulike avsender-portnummer
10.0.0.4
138.76.29.7
Gateway med NAT-server

## Slide 103: NAT: Network Address Translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1
sends datagram to
128.119.40, 80
NAT translation table
WAN side addr LAN side addr
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT router
changes datagram
source addr from
10.0.0.1, 3345 to
138.76.29.7, 5001,
updates table
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: Reply arrives
dest. address:
138.76.29.7, 5001
4: NAT router
changes datagram
dest addr from
138.76.29.7, 5001 to 10.0.0.1, 3345

## Slide 104: NAT traversering problemet
Ekstern klient vil til server med adresse 10.0.0.4
  server addressen 10.0.0.4 er lokal på LANet (klienten kan ikke bruke den som mottager-adresse)
  Bare en eksternt synlig NATet adresse: 138.76.29.7
løsning 1: statisk konfigurere NAT til å vidersende innkommende forbindelseforespørsler til en bestemt port på serveren
  F,eks,, (123.76.29.7, port 2500) alltid til 10.0.0.4 port 25000
10.0.0.4
10.0.0.1
NAT
router
138.76.29.7
Client
?

## Slide 105: NAT traversal problem
Løsning 2: Universal Plug and Play (UPnP) Internet Gateway Device (IGD) protokoll. Tillater NATet maskin å:
  lære offentlig IP adresse (138.76.29.7)
  Legge til/fjerne portkartlegginger (med lease tider) på router
  mao, automatiser statisk NAT “port map configuration”
10.0.0.4
10.0.0.1
NAT
router
138.76.29.7
IGD

## Slide 106: IPv6 header
Version: 0110
Traffic Class
  Prioritering innad i en datastrøm
Flow Label
  QoS
  Sikre diffrensiering i tjenestekvalitet
  Noe uklart definert – variabel routerstøtte
Payload length
  Antall byte med nyttelast
Next Header
  Protokoll på nivået over i stacken (UDP, TCP, …?)
  Kan/vil også være Header-utvidelser slik som IPSec
Hop Limit
  Tilsvarer TTL slik det ble praktisert IPv4
DATA

## Slide 107: IPv6 notasjon
128 bit (16 Byte) blir skrevet hexadesimalt i 8 grupper på 2 byte
IPCONFIG /all gir f.eks.:
%5 er Win-adapternr. (ikke egentlig del av standarden)
fe80:: = fe80:0000:0000:0000 = nettprefix
:: er minimum fire nuller, her 12 ut fra resten av adressen
020e:7bff:fe98:f8a1 er basert på MAC-adressen

## Slide 108: SLAAC
StateLess Address AutoConfiguration
  Skal automatisk sette opp IPv6 nettet for deg.
Typisk for bruk i lokal- og hjemme-nettverk med IPv6-kapabel router og ISP som tilbyr IPv6
Bruker ICMPv6 til å finne router
  får tildelt IPv6 adresse og andre parmetere av routeren

## Slide 109: Linklaget (“Datalinjelaget”)
Mål:
forstå prinsippene bak linklagstjenester:
  feildeteksjon og feilretting
  deling av en kringkastingskanal: multippel aksess
  linklagsadressering
  pålitelig dataoverføring: gjort! – se TCP
  flytkontroll: gjort! – se TCP
ulike linklagsteknologier
  Konsentrerer oss om Ethernet fordi dette er det vi treffer på i hverdagen

## Slide 110: Linklaget: sammenheng
Datagram overføres av ulike linkprotokoller over ulike linker:
  f eks
    Ethernet på første link
    Frame Relay på neste link
    FDDI (fiber) på neste link
    …
    802.11 på siste link
Hver linklagsprotokoll tilbyr ulike tjenester
  f eks: én protokoll kan være pålitelig, en annen upålitelig
transportanalogi
tur fra Halden til Trondheim
  tog: Halden til Gardermoen
  fly: Gardermoen til Værnes
  buss: Værnes til Trondheim
reisende = datagram
transportetappe = kommunikasjonslink
transporttype = linklagsprotokoll
reisebyrå = routingalgoritme

## Slide 111: Linklagstjenester (1)
Omramming (framing) og link-aksess:
  innkapsling av datagram i rammer, legger til header og trailer
  kanaltilgang hvis delt medium (MAC = medium access control)
  MAC-adresser benyttes i rammeheader for å identifisere avsender og mottager
    forskjellig fra IP-adresser!
Pålitelig leveranse mellom nabonoder
  vi har alt sett på hvordan dette kan gjøres (Forelesning 08)!
  lite nødvendig på link med lav bitfeilrate (fiber og noen typer kobberkabel)
  trådløse linker: høy bitfeilrate

## Slide 112: Nettverkskort kommuniserer
mottager-
node
nettverkskort
(adapter)
nettverkskort
(adapter)
linklaget implementert i nettverkskort (NIC)
  Ethernet-kort, 802.11-kort e.l.
senderside:
  innkapsling av datagram i en ramme
  adderer bit for deteksjon av bitfeil, (sekvensnummer, flytkontroll etc.)
mottagerside
  ser etter bitfeil, re-transmisjon, flytkontroll etc.
  ekstraherer datagram, leverer dette til mottagernode
NIC er delvis autonomt
Moderne nettverkskort støtter ofte også transport- og nettverkslagsfunksjonalitet
ramme
sender-
node
datagram
ramme
linklagsprotokoll

## Slide 113: Paritetssjekk
Ett-bits paritet:
Kan oppdage dersom ett bit er feil
Todimensjonale paritetsbit:
Kan oppdage og rette dersom ett bit er feil
Like paritet:
Det totale antall enere (inkl paritetsbit) skal være et partall
Odde paritet:
Det totale antall enere (inkl paritetsbit) skal være et oddetall

## Slide 114: CRC-32
Bruker noen forskjellige nøkler
  x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1
Enkel å beregne i hardware
  XOR-porter og skift-registre
Oppdager alle burst-feil som er på 32 bit eller færre
Oppdager 1-2-32 = 99,9999999767% av alle feil som består av flere enn 32 bit
Brukes også av ZIP, MPEG, PNG, m.fl.

## Slide 115: CSMA/CD (Collision Detection)
CSMA/CD: lytter på mediet før sending, venter hvis mediet er opptatt (som i CSMA)
  fortsetter å lytte mens man sender: kollisjoner detektert i løpet av kort tid
  ved kollisjon avbrytes sendingen umiddelbart  reduserer sløsing med tid
collision detection:
  enkelt i kablede lokalnett: måler signalstyrken, sammenligner sendt og mottatt signal
  vanskelig i trådløse lokalnett: mottager er vanligvis slått av mens man sender
menneskelig analogi: den høflige samtalepartner

## Slide 116: ARP: Address Resolution Protocol
Hver IP-node (maskin og ruter) på et LAN har en ARP-tabell/cache
ARP-tabell: IP/MAC adressemappinger for noen LAN-noder
<IP-adresse; MAC-adresse; TTL>
  TTL (Time To Live): tiden mappingen skal ligge i ARP-tabellen (typisk 20 min)
Hvordan finne MAC-
adressen til en node man
kjenner IP-adressen til?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
237.196.7.23
237.196.7.78
237.196.7.14
237.196.7.88

## Slide 117: ARP (Adress Resolution Protocol)
A ønsker å sende et datagram til B og kjenner Bs IP-adresse
  Anta at Bs MAC-adresse ikke er i As ARP-tabell
A kringkaster en ARP forespørsel som inneholder Bs IP-adresse
  alle maskiner på LAN mottar ARP-forespørselen
B mottar også ARP-pakken og svarer A med sin MAC-adresse
  ramme sendes direkte til As MAC-adresse
A cacher (lagrer) IP-til-MAC adresseparet i sin ARP-tabell inntil informasjonen blir foreldet
  “soft state”: informasjon som forsvinner dersom den ikke oppfriskes
ARP er “plug-and-play”:
  en node lager sin ARP-tabell uten hjelp fra noen

## Slide 118: Stjernetopologi
Busstopologi var populær til midten av 90-tallet
  Ethernet er fremdeles definert med forutsetning om buss-topologi og hvordan løse kollisjoner.
Nå er det stjernetopologi som “går og gjelder”
Valgmulighet: (hub eller) switch (mer senere)
hub el.
switch

## Slide 119: Ethernets rammestruktur
Nettverkskort (NIC, adapter) legger IP-datagrammet (eller annen nettlags-PDU) i en Ethernetramme
Preamble:
7 oktetter (7 byte) med bitmønster 10101010 fulgt av én oktett med bitmønster 10101011
benyttes for å synkronisere mottagers “klokke” med senderens

## Slide 120: Ethernets rammestruktur (forts)
Adresser: 6 oktetter (48 bit)
  hvis NIC mottar ramme med egen adresse som destinasjonsadresse eller en kringkastingsramme (f eks ARP-pakke), leverer den data i rammen til nettlags-protokollen
  ellers kaster den rammen
Type: indikerer hvilken nettlagsprotokoll data tilhører (normalt IP, men også andre muligheter, f. eks. Novell IPX eller AppleTalk)
CRC: feildeteksjon (cyclic redundancy check) – hvis feil oppdages, kastes rammen

## Slide 121: Upålitelig, forbindelsesløs tjeneste
Forbindelsesløs: Ingen håndhilsing mellom sender og mottager
  Derimot så fremforhandler nettverkskortene hvilken IEEE 802-versjon og bitrate de skal benytte første gang de er I forbindelse
Upålitelig: mottager sender ikke ACK eller NAK tilbake til senderen
  strømmen av datagrammer som leveres til nettlaget kan ha gap
  dersom TCP benyttes, sørger denne for å fylle eventuelle gap
  ellers vil/må applikasjonen se gapene i datastrømmen

## Slide 122: Ethernet benytter CSMA/CD
Ingen tidsluker
nettkort lytter på nettet før den skal sende (carrier sense)
  sender ikke dersom noen andre allerede sender
senderen fortsetter å lytte mens den sender og avbryter sendingen dersom den merker at en annen også sender (collision detection)
Før senderen forsøker en retransmisjon, venter den en tilfeldig valgt tid (random access)

## Slide 123: Ethernet CSMA/CD algoritmen
1. Nettkort får datagram fra nettlag og lager en ramme
2. Sender lytter på mediet for å se om det er ledig. Hvis ingen andre er å høre, vil nettkortet starte sendingen. Hvis mediet er opptatt, venter den til det blir ledig og sender deretter
3. Hvis hele rammen er sendt uten kollisjon, er nettkortet ferdig med rammen
4. Hvis senderen oppdager at en annen sender samtidig med den selv, avbryter den sendingen og sender i stedet et jamme-signal
5. Etter avbruddet vil senderen foreta en “exponential backoff”: etter kollisjon nr m, velger senderen tilfeldig en K fra mengden {0,1,2,…,2m-1}. Så venter den K · 512 bit-tider og returnerer til trinn 2.

## Slide 124: Ethernets CSMA/CD (forts)
Jammesignal: for å forsikre seg om at alle er oppmerksom på kollisjonen; 48 bit
Bit-tid: 10 ns for 100 Mb/s Ethernet; for K = 1023 vil følgelig ventetiden være omkring 5 ms
Eksponential Backoff:
Mål: tilpasser forsøk på retransmisjon etter estimert last for øyeblikket
  stor belastning: tilfeldig ventetid ofte lenger
første kollisjon: velg K fra {0, 1}; ventetid er K · 512 bit-tider
etter andre kollisjon: velg K fra {0,1,2,3}
etter ti kollisjoner: velg K fra {0, 1, 2, 3, 4, …, 1023}
Dersom fremdeles ikke sendetid: Gi opp..

## Slide 125: 10BaseT og 100BaseT
10/100 Mbps rater; sistnevnte kalles “fast ethernet”
1 GbE (1000BASE-T)
  Bruker alle trådparrene, og komplisert koding
T står for “twisted pair” (tvunnet par)
Noder forbundet med en “hub”(eller switch): stjernetopologi; maks avstand fra node til hub er ca 100 m
tvunnet par
hub

## Slide 126: Huber
Huber er multiport repeatere (fysisk lag):
  bit som kommer inn på en link sendes ut på alle andre linker
  ingen buffring av rammer
  ingen CSMA/CD på huben: NIC detekterer eventuelle kollisjoner
  gir visse network management funksjoner
tvunnet par
hub

## Slide 127: Svitsj: trafikkisolasjon
installering av en svitsj vil dele lokalnettet i segmenter
svitsjen filtrerer rammer:
  rammer som skal til maskin på samme segment vil normalt ikke bli sendt til andre segmenter
  segmentene blir separate kollisjonsdomener
hub
hub
hub
svitsj
kollisjonsdomene
kollisjonsdomene
kollisjons- domene

## Slide 128: Svitsjer vs. routere
begge er “store-and-forward” enheter
  routere: nettlagsenheter (ser på nettlagsheadere)
  svitsjer er linklagsenheter
routere benytter routingtabeller og implementerer routingalgoritmer
svitsjer benytter svitsjetabeller, gjør filtrering, og har selvlæring
Maskin/Host
switch
Router
Maskin/Host

## Slide 129: IEEE 802.11 Wireless LAN (Wi-Fi)
802.11b
  2.4 GHz lisensfritt radiobølgområde
  opp til 11 Mbps
  direct sequence spread spectrum (DSSS) i fysisk lag
    Ligner CDMA, men alle vertsmaskiner bruker samme “chipping code”
  Rekkevidde 38 / 140 m
  Begynner å fases ut til fordel for g og n; men de fleste trådløse kort støtter den fremdeles.
802.11a
  5-6 GHz
  opp til 54 Mbps
  OFDN
802.11g
  2.4 GHz området
  Opp til 54 Mbps
802.11n
  2.4 og/eller 5 GHz området
  Opp til 150 Mbps
  Rekkevidde 70 / 250 m
  Flere (4) antenner (MIMO)
  Forward Error Correction
Alle bruker CSMA/CA for tilgang
Alle tilbyr både base-stasjon (AP) og ad-hoc nettverk versjoner

## Slide 130: Eksempel: radiostråling / intensitet

## Slide 131
That’s all folks…

## Slide 132: Dagens øving
Løs tidligere eksamensoppgave (2008, 2009 og 2017)
Bruk veilederne og foreleser til å få hjelp til alt du er usikker på!
Lykke til på eksamen
Lykke til neste semester (jeg ser dere igjen i TK2100 – og datasikkerhet er GØY :-)