## Slide 1: TK1100 Digital Teknologi 3’dje forelesning
Datamaskin- arkitektur

## Slide 2: Læringsmål dekket så langt (1)
definere begrepene digital og analog
definere begrepene system og komponent og benytte disse i analyse
definere datamaskin («computer»).
definere og eksemplifisere begrepet abstraksjon i datateknisk forstand
definere : Hz, bit, nibble, byte, word
benytte prefixene: Ki, Mi, Gi, Ti både i desimal (k,M,G,T) og binær forstand

## Slide 3: Læringsmål (2)
forklare hvordan tall, tekst, lyd og bilder kan representeres binært og hvilke muligheter og begrensninger dette gir i forhold til analoge metoder.
redegjøre for prinsippene bak et posisjonstallsystem og konvertere mellom desimale, binære og hexadesimale heltall
redegjøre for konsekvensene av at i datamaskiner så operer man alltid med en begrenset, forhåndsgitt presisjon («ord-størrelse»)
forstå prinsippet bak toerkomplement representasjon av heltall og konvertere mellom positive og negative heltall med en forhåndsgitt presisjon
beskrive virkemåten til IEEE 754 standarden for koding av flyttall, og når denne er ønskelig/nødvendig å bruke
beskrive oppbyggingen av ulike kode-tabeller for alfanumeriske tegn: US-ASCII, ISO 8859-1, UNICODE (UTF-8 og UTF-16) og benytte disse til å feilsøke vanlige tegnsett-problemer
kunne forklare prinsippet bak Huffman-koding/komprimering og utføre enkel ordbok-komprimering
forklare og vise forskjellen på grafikk-formater basert på raster- og vektor-grafikk.
benytte en hexeditor til å inspisere og endre innholdet i filer i ulike formater

## Slide 4: I dag: Datamaskinarkitektur
Boolsk algebra
  NOT, AND, OR, XOR
  Sekvensielle og kombinatoriske kretser.
InstruksjonSettArkitektur (ISA)
  Hvilke instruksjoner?
  Størrelse på ord (antall bit)
  Adresseringsmoduser
  Registre
  Dataformater
  Hva CPU er egnet til å gjøre.
Organisering (mikroarkitektur på CPU)
  Veiene data flyttes (bussarkitektur)
  Hvordan data lagres, f.eks. Cache
  …
Systemdesign (Neste gang!)
  Chipset (buss- og minne-kontrollere)
  Minneorganisering
  Virtuelt minne?
  DMA
  Hva og hvordan det er koplet sammen

## Slide 5: algebra
Men FØRST
Boolsk

## Slide 6: Bit og George Boole
All logikk i digital elektronikk er basert på bit
Bruker transistorer som byggeklosser
Kan være 0 eller 1; høy eller lav spenning
Logikken som brukes heter Boolsk Algebra
  George Boole (1815-1864)
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
NB! Disse 12 bit’ene er normalt kun et utsnitt av et 32/64 bit ord

## Slide 7: Boolsk algebra
Består av 3 (4) grunnoperasjoner (porter, gates)
  IKKE (NOT)
  OG (AND)
  ELLER (OR)
  (EKSKLUSIV ELLER (XOR))
”Gjenoppdaget” i 1939 av Claude Elwood Shannon
Data-elektronikk foretrekker oftest «negativ» logikk
  NAND, NOR, XNOR

## Slide 8: NOT
NOT
Sannhetstabell
X F
0 1
1 0
X
F
0
1
1
0
10010110
01101001

## Slide 9: AND og NAND
AND NAND
X Y F X Y F
0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0
X
Y
F
F
Y
X
1
0
0
10000100
10010101
10101100

## Slide 10: Eksempel: AND

## Slide 11: OR og NOR
OR NOR
X Y F X Y F
0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0
10111001
10001110
10111111
Y
X
F
F
X
Y

## Slide 12: Eksempel: OR

## Slide 13: XOR og XNOR
XOR XNOR
X Y F X Y F
0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1
10110010
11001110
01111100
Y
X
F
F
Y
X

## Slide 14: Eksempel: XOR

## Slide 15: Praktisk eksempel: Half adder
Adderer to bit, A og B
Får svaret i Q og menten i CO
  Q = A XOR B
  CO = A AND B

## Slide 16: Praktisk eksempel: Full adder
Legger sammen to bit, A og B, og eventuell mente inn på CI
Får svaret i Q med menten ut i CO
half adder
half adder
or

## Slide 17: Praktisk eksempel: 8 bits full adder
’svart boks’
8 fulle addere koplet sammen: Legger sammen 8 bits tall (kalles en barreladder, og er litt «treig»…)
Legger sammen 1 bits tall
Full adder
8 bits full adder

## Slide 18: Sekvensiell vs Kombinatorisk
Så langt har vi kun sett på det som kalles kombinatorisk logikk
  Output bestemmes utelukkende av Input (og tid)
Sekvensiell logikk har også «hukommelse»
  Output bestemmes av Input og lagrede bits.
  Brukes bl.a. til å bygge register (minne-celler)

## Slide 19: Boolean som datatype
I mange sammenhenger er det ikke samsvar mellom verdiene 0 og 1 og boolske datatyper.
  Benyttes ofte til utsagnslogikk, der er vi interessert i «true» og «false», ikke 1/0
    Utsagnet 4==4 har sannhetsverdi true
    Utsagnet 3==5 har sannhetsverdi false
  Hvordan «true» og «false» faktisk kodes binært er språk-/kompilator-avhengig
I Java (og andre C-språk) så har man ulike logiske operatorer avhengig om det er sannhetsverdi eller bit-kombinering man vil utføre
  & er bitwise, && er logisk
    Dermed blir 3&4 = 0 (0011 & 0100 = 0000),
    mens 3&&4 gir «true», «syntax error», eller 4…
  «Dette kommer det mer av i både PG1100 og DB1100» har sannhetsverdi true

## Slide 20: Programmering
Bitwise AND skrives &
Bitwise OR skrives |
Bitwise XOR skrives ^
Bitwise NOT skrives ~
Logisk NOT skrives !
Logisk AND skrives &&
Logisk OR skrives ||
VIKTIG

## Slide 21: Datamaskin arkitektur

## Slide 22: Von Neumann modellen: opened

## Slide 23: Software vs Hardware
Applikasjoner
Shell + filbehandler
Brukerprogrammer
Kompilatorer
Operativsystem
Administrer tilgang til CPU, Minne, Utstyr og filer
Gjør det enklere å bruke hardware
Abstraksjonslag
Hardware
CPU, RAM, I/O-kontrollere
Periferibusser
Tilleggskort
Harddisk…

## Slide 24: Hovedkort ca 2004 (?)

## Slide 25: Hovedkort 2012

## Slide 26: Central Processing Unit
Bruksområder
Arbeidshastighet (klokkefrekvens)
Instruksjonsett (ISA)
Registere
Arithmetic Logical Unit og Float Point Unit
Teknikker for å få opp ytelse: pipelining og parallellisering

## Slide 27: Klassifikasjon
Bruksområde
  Embedded <-> Desktop <-> Tungregning
Klokkefrekvens
Instruksjonsett (ISA)
  RISC vs CISC
Registerfilstørrelse
Antall funksjonelle enheter ALU og FPU
Superskalaritet og parallellitet
Socket-type
Energibruk og kjølingsbehov

## Slide 28: Produsenter
Intel og AMD
  Konstruerer og produserer CPUer, chipset m.m.
  Fokus: Desktop, server, mobil, embedded
  Complex Instruction Set Computing
MIPS og ARM
  Konstruerer og lisenserer CPU-kjerner mm til ulike produsenter
  Fokus: Embedded, mobil
  Reduced Instruction Set Computing

## Slide 29: Tungregning
Pr juni 2014 var det ulike Intel Xeon-modeller, som kjører Linux i Clustere dominerer
Kilde: http://top500.org/
Tianhe-2
3.120.000 kjerner
33.863 Tflop/s
17.808 kW
1.024.000 GB RAM
Kylin Linux
Verdens største og kjappeste: KINA

## Slide 30: Embedded systems
Laget for bestemte formål
Styres av en mikroprosessor/-kontroller
Programvaren er ferdiglaget, ofte ett enkelt program, og ligger gjerne i firmware
  Kan ofte konfigureres
  Trenger (ofte) ikke OS
Eksempler
  Vaskemaskiner, hjemmeroutere, klokkeradioer, gitarstemmere, bankkort (smartcard), SIM-kort, …
Par-tre siste årene har Arduino og Raspbury Pi åpnet for mye enklere hjemmeutvikling av ymse embedded systemer

## Slide 31: Mobiltelefoner
Tradisjonelt benytter mobiltelefoner enkle og «billige» CPUer
  ARM eller MIPS ISA og kjerne
  Mobilprodusentene produserer så selv tilpassende versjoner
Intel har ambisjoner i markedet.
«Smart-telefoner» ligner (kanskje) mest på en fullverdig PC med eget GSM-kort (med eget «operativsystem»)…

## Slide 32: Desktop ≈ x86
x86
  x86 er generisk betegnelse på CPUer med samme instruksjonsett som Intel har utviklet
Apple startet med Motorola 68000 RISC CPU, fortsatte med IBM/Freescale PowerPC CPUer
  Gikk over til x86 i 2005
Intel og AMD
  Videreutvikler fremdeles x86 serien

## Slide 33: x86 instruksjonsett (CISC)
Data flytting
  Flytte data mellom registre og til/fra RAM
  mov, push, pop, …
Kontrolloverføring:
  Utføre betingelsessetninger (if, while) og metodekall
  je, jg, jmp, call, ret
Aritmetikk/Logisk:
  Utføre operasjoner på data i registre
  cmp, add, sub, inc, mul, imul, not, and, or, xor
Input/Output: in, out
  Skrive/lese til porter (og minneadresser)
Debug og Interrupt håndtering:
  int, sti, hlt, nop
Flyttall har egne instruksjoner
SIMD vektor og matriseinstruksjoner
  MMX, 3D Now!, SSE 1-4
Egne instruksjoner for å endre prosessortilstand (system)

## Slide 34: Graphics Processing Unit
Enten integrert på hovedkort, eller sitter på grafikkort
Massivt parallell
  (nå) ~100vis av parallelle regneenheter
  Regner på matriser (tabeller) av flyttall
  Transformerer matematiske modeller til skjermbilder (pixler i framebuffer)

## Slide 35: LA OSS DESIGNE EN ENKEL DATAMASKIN!
ENKEL!!! (Forstå prinsippene)
Primitiv
Vi lager ikke elektronikken
Maskinen kan likevel gjøre noen ting
Nærmere beskrivelse finner dere i Kompendium 1

## Slide 36: Hva var arkitektur?
Hvordan bygger vi opp de instruksjonene som computeren skal utføre (eksekvere)
  Hvilke typer instruksjoner skal vi ha?
  Hvordan skal adressering foregå
Når vi har bestemt instruksjonssett (Instruction Set Architecture) kan vi designe en CPU
I praksis blir dette en vekselvirkning mellom maskin-design og ISA-design
  Vi har ett transistor-budsjett

## Slide 37: Register
Alle bits på CPU må legges i et register
  Et register er adresserbart minne (SRAM) som ligge inne på CPU
I Assembly-språk har typisk registrene egne «navn» og roller
  Registrene som brukes til å manipulere variabler og verdier omtales som arbeidsregistre
F.eks. i X86-64
  RIP er registeret som inneholder adressen til hvor i minnet neste instruksjon skal hentes fra
  RAX er registeret som oftest brukes til å lagre resultater i (akkumulator)
  RCX brukes oftest til nedtelling (tenk for-løkke)
  + mange flere (minnebehandling, kjøring,…)

## Slide 38: PrimRisc v. 0.1 layout
Akkumulator-basert
  Kun ett arbeids-register
8 bit adressering
  Bruker bare 5
Load/store
  Alt går via RAM
  Enkelt
Kan «egentlig» bare addere
Minne Adresse Register
Minne Data Register
Program Counter Register
Instruction Register

## Slide 39: Register-«filen»
PC (Programteller).
  Dette registeret vil til enhver tid inneholde adressen til den lokasjon i primærlageret som neste instruksjon skal hentes fra.
IR (Instruksjonsregister).
  Dette registeret oppbevarer instruksjoner etter at de har blitt hentet fra primærlageret og før de sendes over i dekoderkretsene.
MAR (adresseregister).
  Når vi ønsker å lese noe fra, eller legge noe inn i primærlageret må vi først plassere adressen i MAR.
MDR (dataregister).
  Når vi gjør en leseoperasjon fra primærlageret, plasseres resultatet her. Skal vi skrive til primærlageret, må vi først plassere det vi skal skrive i MDR
ACC (Accumulator).
  Dette registret brukes først og fremst i forbindelse med regneoperasjoner. Det er også mulig å lese innholdet av en minneadresse inn i akkumulatoren med instruksjonen LOAD, og lagre innholdet av akkumulatoren med instruksjon STORE.
FLAGG-registeret
  Trenger vi i forhold til å kunne gjøre betingede hopp (if, while og lignende)
  Z-flagget (Zero-flag) blir satt til 1 hvis resultatet av en regneoperasjon blir null.
  S-flagget (Sign-flag) blir satt til 1 hvis resultatet av en regneoperasjon blir negativt.
  O-flagget (Overflow-flag) blir satt til 1 hvis resultatet av en regneoperasjon blir for stort (overflyt) for å få plass i ACC-registeret

## Slide 40: Instruksjoner
Alle instruksjoner er 16 bit (2 byte)
  1 byte til opkode
    Bruker bare 4 bit (i denne versjonen)
  1 byte i instruksjonen til adresser
    Bruker bare 5 bit ( i denne versjonen)

## Slide 41: Eksempel på et program i minnet
Kan bruke en simulator av denne arkitekturen (buggy) på dagens øving (Se http://youtu.be/igthwn_qGVI)
/* Last inn i akkumulatoren data fra adresse 4, adder med data fra adresse 5, lagre på adressen som ligger på adresse 6,
Avslutt kjøringen */

## Slide 42: Test

## Slide 43: Analyse/Kritikk av PrimRISC 1
Grei til å demonstrere en Fetch-Execute syklus og hvordan instruksjoner kan være bygd opp
Mangler Pipelining
Fattig instruksjonssett
  8 mot x86-64 sine ~1000
Støtter ikke Systemprogrammering (OS), multitasking eller virtuelt minne
«Ganske klein, men dog så enkel»

## Slide 44: Kritikk 2
Har støtte for betingede hopp
  Kan implementere if, for, while o.l.
Mangler (skikkelig) HW-støtte for metoder!!!
  I Intel/AMD løses dette med egne registre (SS og SP) og instruksjoner (call) som støtter bruk av et eget minneområde som stack.
Har ikke støtte for interupt!
  Mer om dette de to neste gangene..

## Slide 45: Teknikker og begreper

## Slide 46: System-klokken (Hz)
GHz
System-klokken holder takten, viser ikke tiden!

## Slide 47: Fetch-Execute-syklusen
Fetch: hente instruksjon fra minne og inn i register
Decode: Tolke instruksjonen og sette opp kretsene som utfører den
Execute: Utføre instruksjonen på data/registre (endre tilstand)
Store: Lagre resultat (tilbake i minnet)

## Slide 48: Ex: MIPS
INSTR 1
INSTR 1
INSTR 2
INSTR 3
INSTR 4
INSTR 5

## Slide 49: Pipelining
Siden det er forskjellige enheter på CPU som henter, dekoder, utfører og lagrer kan disse kjøres i parallell («samlebånd»)
  Kan starte å hente en ny instruksjon så fort denne er overlatt til dekoding
I moderne Intel/AMD CPUer det «dype og lange» pipelines..
  15-25 trinn ->

## Slide 50: Superskalaritet
Superskalaritet er en form for parallellisering der vi har flere (parallelle) ALU og FPU tilgjengelig på CPU
Kan da utføre (enda) flere instruksjoner samtidig!
AMD Athlon hadde tre ALUer og en SIMD flyttallenhet

## Slide 51: Flere «kjerner»
CPU inneholder flere fullverdige «under-CPUer», som kan kjøre programvare parallellt.
For at dette skal være vits i må man ha programmer som kan parallelliseres og ikke må kjøres rent sekvensielt!

## Slide 52: CPU vs DRAM
CPU ytelse/hastighet ha doblet seg annet hvert år
DRAM ytelse/hastighet hvert sjette år!
År
Ytelse
Det fullstendige programmet ligger i RAM
  Det er bare enkeltinstruksjoner og enkeltdata som er på CPU
->PROBLEM!!!
Utfordringen er å holde pipelinen full

## Slide 53: Minne-hierarkiet
Å gjøre noe i et register tar typisk en klokkepuls
Å lese/skrive RAM typisk 150-300

## Slide 54: Cache
Lokalitetsprinsippet
  Ca 5 % av koden kjøres ca 95% av tiden
  Instruksjoner som skal utføres er lagret i den rekkefølgen de skal utføres
Cacheing benytter seg av dette ved at vi mellomlagrer sist innleste instruksjoner i cache-minne
  Mye løkker medfører lett tilgjengelighet…
+ Pageing
  Vi leser typisk ikke inn enkeltinstruksjoner til Cache, men minneblokker på 4 KiB

## Slide 55: Cache
I prinsippet
CPU
Cache kontroller
Cache
Minne
Ikke i intern-cache
Spør i cache
Overfør til cache
Spør i minne
Overfør til CPU

## Slide 56: Pentium (IA32) layout (forenklet)
Branch Prediction
  «Gjetter» hvilke instruksjoner som skal kjøres etterpå og henter dem inn på CPU
Cacheing
  Instruksjoner i egen cache (skal aldri tilbake til RAM!)
  Data i egen cache

## Slide 57: Sandy Bridge
Flere «kjerner» -> parallellkjøring av program(-tråder)
Flyttet Northbridge (og GPU) «on die»

## Slide 58: Litt mer om isa: Java Bytekode (32 bit)
For spesielt interesserte

## Slide 59: JVM ISA: Format

## Slide 60: JVM: 226 instruksjoner

## Slide 61: Eksempel: JVM (Java RunTime Enviroment)

## Slide 62: Eksempel: Kode og klasse

## Slide 63: Klassefilen (1)

## Slide 64: Klassefilen (2)

## Slide 65: Byte-koden

## Slide 66: Java bytecode vs x86 instruksjoner
Java bytecode kan kalles et RISC-type instruksjonssett
x86 (Intel, så vel som AMD) er CISC
De to neste foilene viser:
  De eldste instruksjonene som fremdeles er med (256 av dem, det fins mange, mange flere flere)
  Eksempel på en IA-32 instruksjon

## Slide 67: X86 – Grunnleggende Opkode-rom

## Slide 68: MOV (386->) – mod-reg-r/m
d og w i opkoden definerer lengde og retning på operasjonen

## Slide 69: 386 registre (IA32) - brukerprogram

## Slide 70: X86-64 registre
Svært mange ulike registre
  på hver kjerne!
Ekstrem kompleksitet
Hvordan forholder vi oss til kompleksiteten?
  Abstraherer!

## Slide 71: Abstraksjon
Abstraksjon
  et begrep eller en ide som ikke er forbundet med noen konkret instans
  å fjerne det unødvendige i en gitt sammenheng
  å fokusere på de trekkene som er felles
  Å «gjemme» kompleksitet
Eksempel:
  I et Java-program så kan du gjemme et komplisert program inne i en metode…
    etter det trenger du bare å forholde deg til metoden
  Høynivå-språk abstraherer bort all den maskinnære kompleksiteten
    System.out.print("Hallo World!") involverer i realiteten noen tusen instruksjoner siden er et metode-kall fra java.exe til operativsystemets skrive-til-skjerm-rutiner.

## Slide 72: Forskjeller på x86 16, 32 og 64 bit?
16 bit arkitektur
  16 bits register-størrelse (word)
  20 bits adressering (max 1 MiB «RAM»)
    Segmentert adressering (CS:IP f.eks.)
  16 bits ord (typisk 16 bit int f.eks.)
  Ikke noe skille mellom kjøring av kjerne-kode i OS og vanlige programmer
32 bit (386->Pentium)
  32 bits register (ord-størrelse)
  32 bits adressering (4 GiB Virtuelt minn)
    Flatt og støtte for virtuelt minne
  32 bits ord
  Flyttall-støtte «on die»
  Skille mellom kernel- og user-kjøring
64 bit (nå)
  64 bits registre og flere arbeidsregistre
  Typisk 48 bits adressering (16 EiB virtuelt minne)
  Ofte multi-kjerne
  Enda flere instruksjoner…

## Slide 73: Avslutning

## Slide 74: Poeng
CISC
  COMPLEX Instruction Set Computer
  Mange forskjellige instruksjoner
  Instruksjoner har ulik lengde i bit/byte
RISC
  REDUCED Instruction Set Computer
  Bare de instruksjonene som (erfaringsmessig) brukes mye.
  Gir enklere elektronikk og dermed raskere utførelse.
  Jf byte-kode på JVM
Moderne Intel/AMD CPUer
  ”begge deler”
  CISC eksternt
  RISC mikroinstruksjoner på selve prosesoren

## Slide 75: Flere poeng
Prosessoren kjører instruksjonene i den rekkefølgen de ligger i minnet («sekvensielt»).
På ulike datatyper benyttes helt forskjellige instruksjoner
  7 + 5: mov AX,7 add AX,5 resulterer i at det ligger 12 i AX-registeret
  7.0 + 5.0: FLD «minneadressen der 7.0 ligger» FLD 0012AC45 FADD ST, ST(1) FSTP «adressen svaret skal legges»
  ‘Hei’ + ‘Hå!’ mengdevis av instruksjoner som flytter begge strengene inn i felles minneområde og legge til slutt-markøren (typisk ASCII 0x00).

## Slide 76: Flere poeng
Hva er en variabel?
  På instruksjonsnivå: adressen til et sted minnet (eller et register)
Hvorfor har variabler «scope»
  Å kalle en metode medfører at man begynner å kjøre instruksjoner et helt annet sted i minnet
  Når man hopper tilbake til der metoden ble kalt forsvinner alt annet enn det som metoden returner (typisk en adresse til en verdi…)

## Slide 77: Hva skal vi kunne?
Boolsk algebra
  NOT, AND, OR, XOR
Hva en instruksjon er.
  hvordan bygd opp
  hvilke typer
Hva et register er.
  hvilke typer registre som finnes på CPU
  Forskjellen på å adresse- og svar-register
Von Neumann modellen (igjen)
  mindre «black box»
Forskjellen på CISC og RISC

## Slide 78: Hva skal vi kunne?
Litt om x86 og alternativer
Rollen til taktgiver
Fetch-Execute-syklusen
Pipelining og superskalaritet
Ulike anvendelser av og typer CPUer/mikrokontrollere