## Slide 1: TK1100 Digital Teknologi Fjerde forelesning
Organisering

## Slide 2: Så langt
Generelt
  Digital vs analog, def computer
Datatyper
  Tall, text, bilder, lyde
CPU
  Oppbygging
  Registre
  Instruksjoner

## Slide 3: I dag
Oppbygging av (IBM) PC systemer
  Ikke de eneste, jf forrige forelesning
  Ser ikke på ALT
    Forhåpentligvis noe av det viktigste
Viktigst
  Forstå sammenheng
  Ikke alle komponenter i detalj,
    men hvilke type de er.
    Hvordan de henger sammen med resten

## Slide 4: Hovedkortet

## Slide 5: PC systemorganisering
Grunnleggende lik IBM PC fra 1982
  Mac pleide å ha en egen vei, men måtte endre seg da de gikk over til Intel
De fleste PC-systemer booter fremdeles opp i 16 bit modus
  max 1 MiB RAM
  begrenset instruksjonsett og minnemodell
  kun BIOS-rutiner/interrupt
Går over i 32/64 bit først når OS lastes inn.
Flere og flere systemer er nå UEFI; men bakoverkompatibilitet er ivaretatt

## Slide 6: Hovedkort
Kopler sammen
  CPU
  Chipset
  Busser
  Minnespor og RAM
  Expansjons-spor og ekstrakort
  Porter og «støpsler»

## Slide 7: Formfaktor
Formfaktoren definerer fysisk størrelse, utforming og til en viss grad tilgjengelig funksjonalitet på hovedkortet
ATX (12"x9.6")
    Utvidelsespor på bredkanten
    Innebygde IO porter på en side
    CPU orientert så den kan kjøles av strømforsynings-viften
    CPU og RAM vinkelrett på utvidelsespor
    Tilleggplass til ekstra kjøling
    Micro ATX(9.6"x9.6")
      Mindre maskiner
NLX
  Stående ekspansjon
BTX
  Skal gi bedre kjølingsmuligheter enn ATX
  Tre ulike størrelser
    Full (326 x 266 mm)
    microBTX (264 x 266 mm)
    picoBTX (203 x 266 mm)
ATX
BTX
NLX

## Slide 8: Integrert og Ikke-
Mange hovedkort er integrerte og kommer med CPU, skjermkort inkl GPU, nettverkskort, busskontrollere og alt ferdig innebygd i selve kortet
  Typisk for f.eks. billige laptop’er m.fl.
Ikke-integrerte hovedkort
  Monterer tillegg som ekspansjonskort
  Disk-kontroller, skjermkort, nettverkskort,…
Stadig mer uklar distinksjon i våre dager…

## Slide 9: Hovedkort ca år 2000

## Slide 10: Intel Hub arkitektur
Intel D850MD Motherboard: Source: Intel® Desktop Board D850MD/D850MV Technical Product Specification
Pentium 4 socket
RAMBUS RDRAM – 2 banks (4 slots)
Memory Controller Hub
PCI Connectors (slots)
I/O Controller Hub
system bus
RDRAM
interface
hub
interface
PCI
bus
Firmware Hub – including BIOS
Battery
Speaker
Power connector
Diskette connector
IDE drive connectors
AGP slot
Video
mouse, keyboard, parallel, serial, and USB connectors

## Slide 11: Hovedkort 2008

## Slide 12: Hovedkort ca 2011
Kilde: http://goo.gl/ybDrs

## Slide 13: Hovedkort 2015
Intel slutter å produsere hovedkort (innen 2016)
  Konsentrere seg om referansedesigns for ulike formfaktorer
Mye av Northbridge trukket inn i CPU i Intel i7 og AMD64
  Primært minnekontrolleren
  Mac følger (nå) Intel referansedesign
NVIDIA
  nForce-serien legger opp til en annen organisering med integrert GPU

## Slide 14: Strømforsyning
Transformerer 220 V, 50Hz vekselstrøm (AC) til de spenningene likestrøm (DC) komponentene på hovedkortet trenger
  3,3 V
  +/-5 V
  +/- 12V
Typen strømforsyning du kan bruke avhenger bl.a. av formfaktor på hovedkortet

## Slide 15: CPU

## Slide 16: CPU Socket
CPU tilkoples hovedkortet gjennom en socket (eller i et expansjonspor)
Ulike typer med ulike
  antall plasser til CPU ben («pins»)
  Hastighet på FSB (Front Side Bus)
Avhenger av hovedkort
1980
1994
2004
2011

## Slide 17: Kjøling av CPU
Effekt (W=J/s) er energi pr tidsenhet
  viser seg som varmeutvikling
  E=UI, U=RI (Ohms lov), E=RI2
  => Varmen stiger med kvadratet av strømmen
Luftkjøling
  Bruker vifte og/eller kjøleribber
Væskekjøling
  Pumper bort varmen med væske
  Typisk vann (eller flytende nitrogen)

## Slide 18: Feilsøking: CPU
Typiske problemer er kjøling eller strøm
Symptomer
  PC booter ikke, eller laster ikke OS
  PC kræsjer med enkelte applikasjoner
  Plutselige POST-feil for mye forskjellig utstyr
Varme-problem (typisk)
  PC booter, men stopper/fryser/rebooter etter noen få minutter
  Tiltak: bedre kjøling

## Slide 19: Busser

## Slide 20: Hovedkort: Busser
Serielle vs parallelle
Data/Adresse/ Kontroll/Strøm
Bredde (#bit), tempo (Hz)
To hovedbusser:
  System/FSB
    forbinder CPU med Northbridge/RAM
  Ekspansjon
    Forbinder chipset med ekspansjons-slots

## Slide 21: Chipset
Kontrollerene som styrer utvekslingen av data/instruksjoner/avbrudd-signaler mellom CPU og annet utstyr benevnes gjerne som hovedkortets chipset
De siste ti årene har dette typisk vært to hovedkontrollere
  Northbridge (Intel: Memory Controller Hub)
    CPU og minne (RAM)
    Høyhastighets utstyr: grafikk-kort
    Kommunikasjon med Southbridge
  Southbridge (Intel: IOController Hub)
    Periferiutstyr (typisk utenfor kabinettet)
    Mindre viktige kontrollere
    Sekundære og gammeldagse busser

## Slide 22: Transportsystemet
”Kabler” med parallelle og serielle ”ledninger”
Bredde * Hastighet = Båndbredde

## Slide 23: Bussenes oppgaver
Adressering av data
Frakt av data
Synkronisering av maskinens komponenter
Flytkontroll mellom komponentene
Signalering mellom komponentene
Strømtilførsel til noen komponenter

## Slide 24: Adressering
Bredde fra 20 til 64 bit
  32 bit gir mulighet for å adressere (232=) 4 GB
Det finnes teknikker med å sende flere bit/byte om gangen
  Trenger da mindre bredde på bussen
  Trenger mer kontroll i komponentene

## Slide 25: Synkronisering
Internt i maskinen vil det være flere klokker
CMOS (BIOS) har en ”vanlig” (sanntids) klokke
Alle andre klokker er egentlig taktgivere
Synkrone komponenter
  Holder samme eller tilsvarende takt
Asynkrone komponenter
  Holder hver sin egen takt

## Slide 26: Avbrudds-signaler (interrupt)
Avbrudds-signal er en beskjed om at noe har hendt
  Det er mekanismen gjør at CPU og kontrollere får vite at noe/noen vil ha noe gjort
IRQ - Interrupt Request
Slike signaler kan gis forskjellig prioritet
Egne komponenter for registrering og viderebehandling

## Slide 27: Interrupt (og Exception) Håndtering
IA-32 arkitekturen har en IDT med pekere til 256 ulike interrupt and exceptions
  32 (0 - 31) forhåndsdefinert og reservert
  224 (32 - 255) bruker/OS-definert
Hvert interrupt har en en peker i Interrupt tabellen (IDT) og en unik index verdi som gir håndtering som følger
  Prosess kjører når interruptet skjer
  Lagre tilstand, context switch og finn riktig interrupt handler
  Eksekver interrupt handler
  Gjenopprett (interruptet) prosess
  Fortsett eksekvering
user
kernel
IDT:
disk interrupt (x)
Interrupt routines:

## Slide 28: Oppstart

## Slide 29: BIOS – BASIC I/O SYSTEM
Programvare for å kontrollere essensielle komponeneter
  F.eks. Tastastur, skjerm, disker, serielle porter, …
Lagres på ROM brikke
Tre hovedfunksjoner
  Boote PCen
  Teste og verfisere hardware
  Levere grensesnitt mellom hardware og software.

## Slide 30: Boot sekvensen
Strømforsyningen starter opp
Primærdelen av BIOS lastes inn i RAM
  CPU leser inn startadressen til BIOS boot programmet
Type boot bekreftes
  Cold boot: slås på
  Warm boot: omstart/rest, kjører ikke POSTWhen PC restarted or reset, does not run POST
Power On Self Test (POST) begynner
  Feilmeldinger gis som “beep koder”
Video adapter programvaren lastes
BIOS for annet utstyr lastes
  BIOS startup screen lastes
  Feilmeldinger vises som text.
CMOS konfigurering testet
  Sjekker at utstyr som er opplistet i CMOS er tilstede og fungerer.
Porter tildelt og utstyr konfigurert.
Hardware konfigurasjon bekreftet
  BIOS viser oppsummeringskjerm
Operativ systemet lokaliseret og lastes (MBR)
Boot mislykkes:
  Når PCen ikke klarer å fullføre BIOS og laste OS
  Typisk årsak er løse eller manglende komponenter, og/eller OS/driver-feil på disk.

## Slide 31: Power On Self Test (POST)
Feil-koder er (hovedsakelig) avhengig av BIOS produsent
To typer
  Beep-koder
    Lange og korte toner i høyttaler
  Feilmeldinger
    Til skjerm
    1xx Motherboard, 2xx RAM, 3xx Tastatur, 17xx HD,…
    3-4 siffer med litt forklaring
      «BIOS ROM checksum Error: Systen halted»
      «Hard disk install failure»
      «Memory Test Fail»
  Enkelt BEEP i høyttaler når POST utført

## Slide 32: CMOS
BIOS setup programmet: Brukes til å konfigurer innstillinger som lagres i CMOS
CMOS innstillinger ≈ Hardware konfigurasjon
SETUP:
  Har typisk menyer for å sette:
  Standard Innstillinger
    Boot medium rekkefølge
    System dato og tid
    Hard disk, floppy, ..
    Video display
  Avanserte innstillinger: Hovedkort, CPU, chipset
  Plug and Play (PnP) opsjoner, strømstyring, sikkerhet og passord, integrerte kontrollere for periferiutstyr.

## Slide 33: Oppdatering av BIOS
BIOS «bestemmer» hva slags utstyr PCen kan ha tilknyttet
Oppgradering («flashing») av BIOS trengs av og til å for å løse spesielle problemer
  Man kan ødelegge BIOS brikken ved å avbryte under oppdatering, eller forsøke å legge inn feil BIOS
Erstattes nå av ulike typer firmware

## Slide 34: BIOS->UEFI
BIOS er for 16 bit maskiner…
  Støtter bare 1 MiB minne
Er i gang med å erstattes med Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
  Støtter både 32 og 64 bits instruksjoner fra oppstart av
  Støtter minimum 2GB minne
  Støtter en ny adresseringmåte for partisjoner og blokker på Harddisken (GPT i stedet for MBR) som gjør at større harddisker enn 2 TB kan brukes -> 8*2^70

## Slide 35: RAM

## Slide 36: Bit, Byte og Ord
BIT
  Binary DigIT
  På/av krets
  1 eller 0
BYTE
  8 BIT
  Kan lagre f.eks. en alfanumerisk karakter
  Minste adresserbare enhet i RAM
ORD
  I computerarkitektur har dette flere betydninger
  Størrelsen på et register
    Det antall BIT CPUen kan prosessere som en enhet
  Adresseringsenhet
  BYTE, WORD (16), DWORD (32) og QWORD (64) er MicrosoftSpeak – ikke alle bruker disse betegenelsene

## Slide 37: Adressering binært
Med 7 binære sifre(bit) kan 27=127+1=128 = «hus» adresseres.
På hver adresse ”bor” en byte.
0000001
0000011
0000101
0000111
1111111
0000000
0000010
0000100
0000110
1111110
Binærgaten

## Slide 38: RAM for PC
Adresser
  16 bit = 65536 = 64 KiB
  20 bit = 1MiB
  32 bit = 4 GiB
  64 bit = 16 EiB
DRAM - Dynamic RAM
  Må friskes opp; read/rewrite
SDRAM - Synchronous DRAM
  I takt med CPU
SRAM - Static RAM
  Må IKKE friskes opp, raskere en DRAM, men dyrere å produsere og trenger flere transistorer pr bit lagret

## Slide 39: Fysisk organisering
DIP (Dual In-line Pin) rett på hovedkortet
SIMM (Single In-line Memory Module)
  Snappes på hovedkortet
  DRAM; 60 til 120 ns
  SRAM i cache; 20 ns
  Odde Paritet
    10010110 1
    Brukes for å sjekke om feil har oppstått
DIMM (Dual In-line Memory Module)
  Kontaktpunkter på begge sider
  64 bit busstilkopling
    168, 184, eller 240 busstilkoplinger
  RDRAM er en variant
    Finnes mange varianter mhp antall tilkoplingspunkter, type buss mm

## Slide 40: DRAM formfaktorer (noen)

## Slide 41: DRAM teknologier
Tidligere
  Asynkront, fulgte ikke systemklokken
  FPM, EDO, m.fl.
Nåværende
  Single Data Rate RAM
    En les/skriv pr klokke-/buss-puls
  Double Data Rate RAM (DDR, DDR2, DDR3)
  RAMBUS
RAM-ytelse avhenger mer av pakken og buss, enn av selve RAMen

## Slide 42: DRAM egenskaper
CAS (Column Adress Strobe) latens
  Antall klokkesykluser det tar å flytte etterspurte data til RAM-modulens ben
  F.eks. CL2 (to klokke sykluser)
Dual eller quad kanal («channel»)
  Hovedkort-avhengig – antall parallelle RAM-kanaler
Gull vs tinn ben
  Bør være samme på brikke som hovedkort
Enkel vs dobbel rekke
  Dobbel rekke («double-ranked») har to separate grupper av RAM-brikker som aksesserers hver for seg av RAM-kontrolleren.

## Slide 43: Typer Minne problemer
Konfigurering
  Mer minne enn PC, eller OS støtter
  BIOS CMOS feil
Hardware
  Defekte brikker eller moduler
  Ikke-kompatible moduler
Installering
  Ikke satt modulen riktig inn i sporet
  Spor («socket» defekt, eller bør renses

## Slide 44: Feilsøking av minne
Andre komponenter kan forårsake problemer som ser ut som minneproblemer!
Minne problemer viser seg typisk:
  Første booting
  Rett etter installering av
    ny RAM-modul
    ny software eller nytt OS
  Etter ny hardware har blitt lagt til, eller gammel fjernet
  Helt uten (åpenbar årsak)
    Korrosjon («rust»)
    Varme-skader

## Slide 45: Vanlige RAM problemer
PC booter ikke, POST beep kode
  Minne satt inn, eller konfigurert, feil
PC booter til blank skjerm
  Minne-modul løsnet
  Minne-modul av feil type
POST minne-opptelling feil
  Feil RAM-modul type
«Memory Error» melding
  Kompabilitetsproblemer med gammelt og nyinnsatt RAM
  RAM-modul i gang med å gå i stykker
…

## Slide 46: EKSAMEN og REPETISJON

## Slide 47: EKSAMEN
TK1100 har 2 eksamener, en midtveis i emnet (25%), og en avsluttende (75%)
Første eksamen på fredag 05.10
Eksamen er på 2 timer
INGEN hjelpemidler
16 oppgaver; blanding av tekstoppgaver og regneoppgaver

## Slide 48: EKSAMEN
Merk at eksamen er ikke multiple choice
Alle oppgaver er «fri tekst» oppgaver, og på regneoppgaver skal man oppgi utregning
Det er veldig viktig å vise utregningen, hvis man ikke viser utregningen teller det som 0 poeng da sensor må forvente at du har kopiert svaret fra personen foran deg…

## Slide 49: Hva var pensum?
Forelesningsfoilene
Øvingsoppgavene
Del 1 av kompendiet er støttelitteratur
Hvis man vil ha toppkarakter så må man forvente spørsmål om ALT, også det du tror ikke er så relevant
MEN; man får en god karakter om man kun fokuserer på «kjernepensum»

## Slide 50: Sluttkarakter
Man må bestå BEGGE eksamener for å bestå i faget
A = 65, B = 64, C = 63, D = 62, E = 61
Det er lov til å ha en «dårlig» første eksamen (på skolen), og så hente seg inn:
  C på første eksamen, A på andre eksamen:
  (25 * 63 + 75 * 65) / 100 = 64,5 -> A
Disclaimer: Det er administrasjonen som setter sluttkarakter, så hvis det er «viktig» så spør dem

## Slide 51: EGEN STUDIE
Resten av komponentene i datamaskinen tar dere som egenstudie.
På forelesningen vil vi bare veldig kjapt gå gjennom resten av slidene i dette emnet.

## Slide 52: Perferi- busser & utstyr

## Slide 53: I/O Maskinvare
Nesten uendelig utvalg av I/O-enheter
Vanlige konsepter
  Port
  Buss (daisy chain eller delt direkte aksess)
Kontroller (controller eller host adapter)
I/O-instruksjoner kontrollerer enheter
Enheter har adresser, som brukes av
  Direkte I/O-instruksjoner
  Minne-avbildet I/O (memory-mapped I/O)
Samarbeidet med OS foregår oftest gjennom en driver som oversetter OS-instruksjoner til Kontroller-instruksjoner

## Slide 54: Enhetskontrollere
I/O-enheter består ofte av
  Mekanisk komponent ("selve enheten")
  Elektronisk komponent
Den elektroniske komponenten er enhetskontrolleren (device controller)
  ”En liten mikroprosessor”
  Kan evt. håndtere flere enheter
Kontrollerens oppgaver
  Ta i mot instruksjoner
  Vise status
  Konverter seriell bitstrøm til blokk av byte
  Utfør feilkorrigering etter behov
  Gjør data tilgjengelig i primærminnet (RAM)

## Slide 55: I/O-porter og adresser
Hver kontroller har noen registre som brukes for å oppbevare status og kommunisere med CPU
  Kan skrive til disse for å kontrollere enheten
  Kan lese andre for å finne tilstand til enheten
Kan også ha data-buffer
  Video RAM på skjermkort
  Cache PÅ disk
Kan skrive registre/buffer vha. I/O-porter
Kan også bruke minne-avbildet (memory mapped) I/O

## Slide 56: Ex: lese inn fra disk
Pentium 4
Processor
registers
cache(s)
I/O
controller
hub
memory
controller
hub
RDRAM
RDRAM
RDRAM
RDRAM
PCI slots
PCI slots
PCI slots
system bus
(64-bit, 400/533 MHz ~24-32 Gbps)
hub interface
(four 8-bit, 66 MHz  2 Gbps)
PCI bus
(32-bit, 33 MHz  1 Gbps)
RAM interface
(two 64-bit, 200 MHz  ~24 Gbps)
disk
file system
application
disk

## Slide 57: Expansjonsbusser
Lar oss legg til ny funksjonalitet i form av kort og periferiutstyr
Forbundet med spor på hovedkortet der vi monterer expansjonskortet
Ulike teknologier
  PCI, AGP, ISA, PCIe
Utfører kommunikasjonen mellom kortkontrolleren og chipset’et

## Slide 58: Expansjonskort

## Slide 59: Gamle expansjonskort og -spor

## Slide 60: PCI
32 og 64 bit data
Bitrate opp til 66 MHz, 533 MB/s (64 bit)
CPU uavhengig
Tilbakekompatibel med ISA, EISA
PnP støtte

## Slide 61: AGP
Laget for å støtte 3D grafikk
Koplet direkte til Northbridge
32 bit, 66 MHz
Bitrate fra 266 MBps til 2133 MBps avhengig av versjon
Versjonene 2X, 4X, 8X overførte data 2x, 4x og 8x pr klokkesyklus

## Slide 62: PCIe
Høyhastighets seriell bussarkitektur
Støtter flere kanaler
  Ulike spor avh kanalantall
Oppbygging
  Punkt-til-punkt
  Pakkebasert og routed a la nettverk
  Adresser og data ligger i samme pakke
  Høy bitrate
    Hver kanal støtter duplex, 2,5 Gbps hver vei
  STØTTE FOR FLERE GRAFIKKORT

## Slide 63: Systemressurser
Bussene benytter en eller flere typer systemressurser
  I/O port-adresser
  IRQer
  DMA kanaler
  Minne-adresser
Ressurskonflikter kan oppstå når to ulike forsøker å benytte samme ressurs
Plug-and-Play (PnP): Konfigurasjonstandard som automatisk tilordner systemressurser til expansjonskort og utstyr

## Slide 64: Win7: devmgmt.msc
I win7/8/10 kan man inspisere hvilke ressurser i MMC snapin devmgmt.msc

## Slide 65: MASSELAGER (Harddisk)

## Slide 66: Masselager
Brukes for permanent lagring av store datamengder
  Hullkort
  Hullbånd
  Diskett, Flash Mem
  Zip, Jazz
  Disk
  CD, DVD
  Magnetbånd(spolebånd, kassett)
Overføring til prosessoren via en kontroller
  IDE/EIDE, SATA, SCSI, …

## Slide 67: Papir som lagringsmedium

## Slide 68: Magnetisk lagring/lesing
Lagring
  Når elektromagneten tilføres strøm magnetiseres overflaten under magneten
Lesing
  Når overflaten under magneten er magnetisert og passerer magneten vil det dannes(induseres) strøm
Magnetisert område = 1
Ikke magnetisert = 0

## Slide 69: Organisering av data
Data er i utgangspunktet en samling av 0-ere og 1-ere som i sin sammenheng representerer et dokument, bilde, musikk etc.
Denne samlingen kalles en fil
En fil har et navn som gjør at den er lett å identifisere
I et identifikasjons-felt som legges sammen med filen finnes det foruten navnet også informasjon som størrelse på filen, når den ble opprettet, eier av filen, ...............
Jf Øving om BMP

## Slide 70: Lagrings-utvikling (1)

## Slide 71: Lagringskapasitet (2)

## Slide 72: Tetthet og pris (3)

## Slide 73: Disk

## Slide 74: Disker
Disker ...
  Gir varig lagring
  er billigere pr byte enn RAM (forløpig)
  har større kapasitet
  er mange størrelsesordener tregere
Viktige parametre er
  lagringsplass
  I/O båndbredde
Fordi...
  ...det er en kollosal hastighetsforskjell (ms vs ns ~ 106 ) med RAM
  ...disk I/O er svært ofte viktigste ytelses-flaskehals

## Slide 75: Diskens oppbygning
Alle armene beveges samtidig
Hver arm har 2 hoder
Inn/ut 50 ganger/sek
Spin: 3600-7200 (15000) RPM
Søketid: 10-20 ms
Datarate: 5-40 MB/sek ~300Mbps m/ SATA)

## Slide 76: Lesehoder
Lesehodene flyter på luften over platen(0,001 mm)

## Slide 77: Diskens organisering
Spor (track)
  Det området lesehodet dekker på en rotasjon
Sektor
  Den minste delen av et spor som kan leses
Sylinder
  Alle spor i samme posisjon på disken
512 bytes pr sektor*51 sektorer pr track*723 sylindre*14 lesehoder=264305664 B=252 MB

## Slide 78: Disk Access Time
+ Rotasjonsforsinkelse
+ Overføringstid
Søketid
Disk access tid =
+ Andre forsinkelser
Disk plate
Disk arm
Disk hode
blokk X
i minnet
Vil ha
blokk X

## Slide 79: H-Disk adressering av sektorer
Tidligere (og pga tilbakekompabilitet) bruktes CHS (Cylinder, Head, Sector) eller Extended CHS
  Opprinnelig begrenset til 1024 C, 16 H, 63 S = 528 MB
  BIOS Interrupt 0x13 utvidet til 8G ved 0-254 Head
  24 bit adresse, 512 B sektor = 8G harddisk
Nå brukes LBA (Logical Block Adressing)
  Opprinnelig for SCSI, så for ATA/SATA
  Sektorene har logiske lineære LBA-adresser 0,1,2,3…
  C 0, H 0, S1 = LBA 0, …
  32 bit adresser gir max størrelse 2TB
  LBA støttes av alle moderne OS og BIOS
I fremtiden ser GUID ut til å overta
  Støttes av UEFI
  64 bits adresser
  tillater i prinsippet disker opp til 8 ZiB (forutsatt 512 Byte blokker)

## Slide 80: Diskens logiske organisering (hierarki)
Cluster
  Minste enhet som leses av operativsystemet, minimum 1 sektor
Fil
  Minste enhet som refereres av operativsystemet, minimum 1 cluster
Katalog
  Fil for organisering av filer
Partisjon
  Organisering av kataloger; f. eks. C:

## Slide 81: Lavnivå-formatering
Lavnivåformatering gjøres av produsent
Adresser skrives på hver sektor
Disken initialiseres med nullverdier
Defekte områder merkes
Interleave-mønsteret settes
  Eksempelet viser 3:1 interleave

## Slide 82: Partisjonering
Partisjonering gjøres av leverandør (eller bruker)
Gjøres fra «DOS» med programmet FDISK
Lager MBR (Master Boot Record) på starten av disken
  Brukes av BIOS for å starte operativsystemet
Minimum 1 partisjon (primary)
  Kan legge til secondary (extended) partisjoner
Kan ikke ha to operativsystemer i samme partisjon (annet enn som Virtuell Maskin)

## Slide 83: Høynivå-formatering
Høynivå-formatering gjøres av leverandør (eller bruker)
Kan gjøres fra DOS med programmet FORMAT
  Får advarsel fra operativsystemet hvis det er primary partisjon
Legger innhold fra MBR inn i oppstartsektor
  Ikke alle disker (disketter) kan bootes
Lager rot-katalog
Definerer hvor mange sektorer det er i en cluster
Bygger filallokeringstabeller (FAT)
  FAT12, FAT16, FAT32, (NTFS, Ext3)

## Slide 84: Fragmentering
Fil#1
Fil#2
Fil#3
Start
Fil#1
Edit
Fil#1
Fil#3
Defrag
Delete
Fil#1
Fil#3
Fil#1

## Slide 85: Paritetsbit
For å kunne identifisere ”bad blocks” (sektorer med feil) har hver sektor paritetsbyte som benyttes til å sjekke om feil har oppstått.
Paritetssjekk var en del av 7bit ASCII:

## Slide 86: Paritetsbit
1 paritetsbit kan bare oppdage oddetallsfeil!
Bruker CRC-sjekksummer som gir mulighet til å oppdage langt flere feil (mer i nest siste forelesning)
Paritet kan enkelt genereres med XOR!
Ved bruk av smart koding kan man lage bedre sjekksummer. (jf personnummer)
paritet?

## Slide 87: Error Correcting Codes (ECC)
Basert på Hamming-distansen mellom kodene
Exempel
I dette kodesettet er det alltid minst tre bit forskjell mellom alle kodene
Hamming-distansen mellom A og B er 4, B og C 3, osv

## Slide 88: ECC (2)
Leser 010100,hvilken bokstav skulle det (sannsynligvis) vært?
  Den med minst Hamming-distanse i kodesettet
Med Hamming-distanse 3 i kodesettet kan man oppdage opp til to feilkodinger (bit-flips) og rette en.
Med Hamming-distanse 5 i kodesettet vil man kunne oppdage opp til fire feil pr mønster og rette to

## Slide 89: Magnetbånd

## Slide 90: CD/DVD/Blue-Ray
Animasjon
En CD kan lagre 700 MB, DVD 4 GB på hver side, Blue-Ray 25GB pr lag (opp til 8 lag i RW)

## Slide 91: Sikkerhetskopi (backup)
Alle typer lagringsmedia kan gå i stykker
Viktige data bør derfor lagres på mer enn et sted
Det er for sent å tenke på å ta backup etter et krasj
Hjemmebrenning er blitt mer populært i det siste!
Husk den legale/etiske siden av data-kopiering!!

## Slide 92: Beskyttelse mot feil og krasj (RAID)
Store disk-banker kan la hver disk stå på egne ben, RAID0
  eller generere fortløpende kopi av alle disker, RAID1
  eller anvende andre sikringsteknikker (f. eks. striping)
RAID5 lager en sjekksum (XOR) for to disker og lagrer denne på en tredje disk. Dette er godt nok hvis en disk faller ut.

## Slide 93: RAID (Noen typer)
Betegnelse | Teknikk |  | 
RAID 0 | Striping | Raskere aksess | 
RAID 1 | Speiling | Raskere aksess, større pålitelighet | 
RAID 5 | Striping og distribuerte paritetsblokker | Raskere aksess og større pålitelighet | 

## Slide 94: Busser/gr.snitt: ATA, SATA
(Parallell) ATA
  Versjoner 1-7
  Opprinnelig IDE
  Støttet LBA og DMA
  Kabel med 80 parallelle ledere
  Max 133 MBps
SATA: Seriell
  Siste versjon støtter opp til 6 Gbps (v. 3.0)
  Kabler opp til 8 m
  eSATA for ekstern tilkopling
  HotPlug!

## Slide 95: SCSI
Tillater seriekopling av utstyr
  Hver må ha egen ID
Mest brukt på servere
Versjoner 1-3
En samling av ulike standarder!
  iSCSI er f.eks. en kombinasjon av Etrhernet og SCSI

## Slide 96: Typiske Harddisk problemer
Tre vanlige årsaker
  Feil på kontroller/adapter
  Feil sammenkopling av adapter og disk
  Feil på selve disker
    CMOS konfig feil
    Ressurs konflikt
    Korrumpert eller manglende Boot-partisjon
    Virus i bootpartisjon
    Defekt (mekaniske feil)

## Slide 97: Typiske feilmeldinger
Hard disk configuration error
  Feil CMOS konfig parametre
  Løs datakabel
Hard disk 0 failure
  Feil CMOS konfig
  Dårlig forbindelse til strømforsyning
Hard disk controller failure
  Dårlig kabel forbindelse
  Dårlig forbindelse til strømforsyning

## Slide 98: USB og FLAsh-minne

## Slide 99: USB – Universal Serial Bus
Støtter opp til 127 forskjellige tilkoplede enheter
  Utvider med hub
Høyhastighet dataoverføring
  USB 1.1: 12 Mbps (max)
  USB 2.0: 480 Mbps (max)
  USB 3.0: 5 Gbps (max)
Variable bitrate
  Lavhastighetskanaler for tregt utstyr
Fire hovedtyper dataoverføring
  Bulk, interrupt, isokronisk, kontroll
PnP og hotpluggbar
Kan brukes til lading

## Slide 100: Flash Memory
To typer: ”NOR” og ”NAND”
NOR (parallell-koplet)
  Random Access lesing/skriving
  Best til programmer
  Mye brukt i mobiltelefoner
NAND (seriekoplet)
  Leses i blokker (som HD)
  Billigere, flere transistorer på mindre areal
  Raskere å lese fra enn å skrive til
  Best til data
Man kan (på begge typer) kun slette blokker!
Holder til ca 100.000 skriv/slett
512MB -> 256 GB (2009)->1 TB
minne
Kontroller

## Slide 101: SSD: Solid State Drive
(Oftest) samme lagringsteknologi som MinnePinne (NAND)
50-100 ggr raskere (kortere aksesstid) enn HardDisk pga
  Ingen mekanikk, armer som må flyttes osv
Begrenset levetid, akkurat som Flash Memory
10-20 ggr så dyrt pr GB
Finnes opp til 4TB (?)

## Slide 102: Periferiutstyr

## Slide 103: Tastatur
Typisk er 104-key IBM PC standard (qwerty)

## Slide 104: Mus (optisk)
LED eller LED-laser sender ut en stråle lys
Lavoppløslig «kamera» (20x20 px ->) tar «bilder» ca hvert 1/10 sekund (ofte oftere)
Chip måler/beregner forskjell mellom bilder og regner ut posisjonsendring

## Slide 105: Skjerm
To hovedtyper
Katodestråle-rør (CRT – Cathode Ray Tube)
  Var vanligst lenge, nesten borte…
Flat-panel
  LCD – Liquid Crystal Display
  Plasma-display, FED, LED, polymer-display, OLED

## Slide 106: Skjerm
Et bilde-element (pixel) består av 3 farger (rød, grønn og blå)
Alle elementer på skjermen oppdateres flere ganger pr sekund
Skjermens størrelse oppgis som lengden av diagonalen
Styres av grafikk-kort med minne

## Slide 107: Skjerm

## Slide 108: Skjerm-kort
Tolker og styrer det som skal ut på skjermen
Egen hukommelse, bestemmer max oppløsning og fargedybde
Dot pitch; avstanden mellom to pixels (0,25 mm)

## Slide 109: Grafikk
Det er mange standarder for grafikk på skjerm
Stort sett utvikler standardene seg etter utviklingen av skjerm-teknologien
Eksempel: SVGA (Super Video Graphics Array)
  Oppløsning: 800*600  1600*1200 pixler
  Fargedybde: 256( 8 bit)  ca. 16 millioner (24 bit)
  Oppfrisknings-rate: 50  100 Hz
Antall mulige samtidige farger er avhengig av størrelsen på video-minnet.

## Slide 110: «Utallige» standarder (px, farger)

## Slide 111: Flat-panel (LCD)
Hver pixel har en adresse
Bare pixler som endres blir oppdatert
Meget stabilt bilde av god kvalitet
Problematiske i sollys

## Slide 112: Eksempel: En LCD-subpixel
Lys fra bakgrunnstavle
Polariserende filter (vertikalt)
Flytende krystall som ”vrir” polariseringen når du «setter strøm på»
Polariserende filter (horisontalt)
Farge

## Slide 113: Hva skal vi kunne?

## Slide 114: Hva skal vi kunne nå?
Hva hovedkort og chipset er
CPU (vs GPU) og hvorfor kjøling er nødvendig
POST, BIOS, UEFI og booting
RAM: typer og roller
Harddisk, adressering, partisjonering, paritet og RAID
Periferi-utstyr, expansjons- og periferi-busser
Prinsippet bak LCD-skjermer

## Slide 115: NESTE GANG
Husk eksamen fredag 05.10 :-)
, og så fortsetter vi med
Operativsystem
  Hva er det egentlig til?
  Hvordan henger det sammen med alt vi har vært gjennom så langt
  Hva er forskjellen på de ulike (Windows, Linux, OSX)
  Hvordan arbeide i et shell